Закрытое акционерное общество «Электромонтажная фирма Каскад» (ЗАО «Каскад»)

660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 19          т./факс: 212-45-81, 266-13-40, т.: 212-34-28    Расчетный счет 40702810600600000894 в Новосибирском филиале ОАО “Банк Москвы” г. Новосибирск

корр/сч. 30101810900000000762   БИК 045004762     ИНН 2465013831   КПП 246601001

e-mail: mail@zaokaskad.ru   www.zaokaskad.ru

Техническое задание

на станок по обработке шин

Для выполнения производственных заказов на сборочное производство необходимо приобретение универсального, гидравлического станка для обработки алюминиевых и медных шин. Станок должен соответствовать следующим требованиям:

1. Функция гибки и резки/пробивки отверстий  совмещены на одном станке.

2. Станок должен быть оснащен собственным ЧПУ с русифицированным интерфейсом, иметь  2 USB разьёма, а также возможность подключение локальной сети.

3. В комплект станка должна быть включена  маслостанция, обеспечивающая одновременную работу двух и более человек.

4.  Станок должен обеспечить работу с медной шиной сечением 120*12, обеспечит резку, пробивку круглых и овальных отверстий без деформаций образования заусенец.

5. Должны быть установлены измерительная линейка, датчик угла изгиба, приспособление позиционирующее центр пробиваемого отверстия.

6. Гибка медной шины должна обеспечивать изгиб необходимого угла с погрешностью не более 0,5 градуса при работе с шиной как 50*мм так и 120*12мм.

7. Для изготовления магистральных шин в комплект должно входить приспособление, обеспечивающее Z-образный гиб за одну операцию.

8. Рабочее усилие маслостанции не менее 400 кН,

9. Диапазонное перемещение по осям XYZ,

10. точность пробивки 0,1мм.

11. Ход пуансона (max) 200 мм.

12. Точность расположения отверстий +/-0.2 мм

13. Встроенные измерительные линейки.

14. Комплект необходимых пуансонов + матрица для пробивки отверстий 
Круглые 
Диам 6,5 мм ---1комп, 
         8,5 мм ---2комп, 
         11мм ----2комп, 
         13мм ----2комп, 
          17мм ---1комп, 
Овальные 
9х18 ---2комп, 
11х20 ---2комп, 
13х17 ---2комп, 
17х20 -- 1комп. 
Два комплекта ножей для резки шины.