Закрытое акционерное общество «Электромонтажная фирма Каскад» (ЗАО «Каскад»)（公司名称）

660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 19  （公司地址，位于克拉斯诺亚尔斯克）

电话/传真：212-45-81, 266-13-40, 电话：212-34-28

结算账户40702810600600000894，新西伯利亚 分公司ОАО “Банк Москвы”，新西伯利亚市

同行业往来账户 30101810900000000762

银行设别码 045004762

纳税人识别码  2465013831

纳税人申报原因代码 246601001

邮箱： mail@zaokaskad.ru   www.zaokaskad.ru

母线加工机的技术任务书

为了完成装配生产的生产订单需要购买万能的、液压铝、铜母线加工机。机器应该符合下列要求：

- 在一套机器上兼有弯曲和切割/冲孔功能

2. 机器应该配备带有俄罗斯接口的数字控制程序，有2个USB插槽，可以连接局域网。

3. 机器应该包括供油箱，保证2个或者或多的人同时进行操作。

4. 机器应该确保与截面120*12的铜母线一切运行，保证切割、打成圆形、椭圆形的孔，不变形，无毛刺。

5.应该安装测量尺、弯角传感器、打孔（中心）定位装置。

6.铜母线的弯曲应该确保弯曲角度具有不超过0.5度的误差，在与铜母线 50*毫米和120*12毫米一切运行时。

7. 为了生产总线需要有辅助工具，其确保Z形弯曲。

8. 供油箱的操作力不小于 400千牛。

9. 沿着 XYZ轴移动,

10. 冲孔精度 0,1毫米。

11.冲头行程（最大值） 200毫米。

12. 开孔精度 +/-0.2毫米

13. 内置测量尺

14. 成套的冲头（也有冲模的意思） + 冲孔用的型模（阴模）
圆形孔
直径 6,5 毫米 ---1套
         8,5 毫米 ---2套 
         11毫米 ----2套 
         13毫米 ----2套
          17毫米 ---1套

椭圆形孔
9х18 ---2套
11х20 ---2套
13х17 ---2套
17х20 -- 1套
切割母线用的2套刀片。