筛分站: 
1.材料信息: 
1.1.名称 - 石油提炼厂(炼油)的废催化剂;催化剂与陶瓷球(F3-32mm)的混合物; 
1.2.粒子大小 - 陶瓷球:直径3MM,6MM,13毫米,25毫米,32毫米;催化剂:直径为0.8mm,1.3毫米,1.6毫米,2.5毫米3.5微米,4.2毫米,小于0.8毫米(催化剂碎末及粉尘); 
1.3催化剂的化学成分 - 铂,钯,铼的氧化硅 - 氧化铝载体; 
1.4物理机械性能 – 堆积密度:400,500,720-740 kg/m3; 
1.5水分含量不超过10％,温度:20-30摄氏度; 
2.流程要求: 
2.1 技术问题 - 筛分石油提炼厂(炼油)的废催化剂(如果可以的话,请附上工艺流程图及设备连接图); 
2.2原料生产率 --- 高达2.0吨/每小时; 
2.3分离粒度 --- 0.1毫米 - 32毫米; 
2.4该流程的附加要求 - 收尘率 - 至少90％;有吸尘系统,可将尘吸进套桶或袋中; 
3运行条件: 
3.1工作周期----每年大约480小时
3.2位置 - 室内(将原料自动输送到分筛站);必须指定:放置要求,在筛分站供给原料的方法。