雁峰集团有限公司

# YANFENG GROUP CO., LTD.

ADD: PINGYANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA.

TEL: +86-577-63032858 / 63032878             FAX: +86-577-63032868

E-mail: jessica@yanfeng.cn Website: http://www.yanfeng.cn

Máquina de Soplado de Película con Troquel Rotatorio

Modelo:SJ-60/FM1000

- Diámetro del tornillo:60mm

- L/D Ratio de Tornillo:28:1

- Velocidad del tornillo:10-100r/min

- Salida máxima:65kg/h

- Potencia del motor principal:18.5kw

- Especificación de cabeza de troquel:￠100-180

- Modo de rotación de cabeza de máquina: rotación continua

- Grosor de un solo lado de la película :0.01-0.1

- Anchura máxima de plegado de la película:1000mm (bicapas de 1000mm, se añade un cuchillo en la cara de la película,y se convertirá en la película de una capa con un ancho de 2000mm.)

- Potencia bruta:30kw

- Peso de máquina:3000kg

- Dimensión total:6.5*2.2*4.5m

- FOB Wenzhou Precio :$15000

Máquina de Reciclaje

Modelo:SJ-FL150/120

- Tornillo principal ￠150mm , longitud de 1500mm, L/D ratio 10:1

- Sub tornillo ￠120mm, longitud de 1200mm, L/D ratio 10:1

- Velocidad de rotación:50-80r/min

- Potencia de motor:37kw

- Potencia de sub-motor:11kw

- Potencia de calentamiento:30kw

- Capacidad de producción: 120kg/h

- Componentes eléctricos: Fabricado en Wenzhou

- Material de tornillo:acero de N º 45

- Cuchillo de peletización:Cortador de acero de alta velocidad

- Cabeza de cambiador de sistema:Manual

- FOB Wenzhou Precio :$9200