Datos / Especificación

Artículo 1 - Serie FSD Máquina de Chorreado de Arena de Rodillos

- Características

- Diseño avanzado y excelente fabricación.

- Cerradas condiciones de trabajo para el saneamiento.

- El paralelo pistola de pulverización que se mueve con el rodillo cuando el rodillo gira y se logra el chorreado de forma continua y estable. La velocidad del movimiento de la pistola está ajustable para diferentes rodillos del sistema de reducción.

- El corindón utilizado es recogido por el sistema de aspiración.

- Aplicación

- La máquina se utiliza ampliamente en molino de harina, fábrica de piensos, molino de aceite, imprenta, obras de hierro y acero, y la planta de rodillos para las clases de chorro de rodillo.

- Especificación

| Tipo | Trayecto máximo de boquilla (mm) | Diámetro máximo (mm) | Longitud máxima (mm) | Presión del aire (Mpa) | Potencia (kW) | Tamaño de forma L×W×H (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSD-150 | 1320 | 300 | 400-1000 | 0.5-0.6 | 1.1 | 2200×1159×1900 |

Artículo 2- Serie FMLY Máquina de Molienda y Acanalado

- Características

- Diseño avanzado y excelente fabricación.

- El sistema de accionamiento de fluido está formado por la estación de bomba de presión hidráulica, tubo de alta presión, y hidro-cilindro sin costura, con alta capacidad de aceite, y baja temperatura de trabajo.

- Guía inclinada está equipada con sistema de accionamiento para el movimiento hacia arriba y hacia abajo, con operación fácil y conveniente para el ajuste de ángulo.

- Individuales diseño y fabricación están disponibles para cumplir con el requisito especial del cliente.

- Aplicación

- La máquina se utiliza ampliamente en molino de harina, fábrica de piensos, molino de aceite, imprenta, obras de hierro y acero, y la planta de rodillos para las clases de acanalado y corrugación de rodillo.

- Especificación

| Tipo | Diámetro del rodillo (mm) | Número de dientes | Longitud máxima del rodillo (mm) | Espiral de corrugación | Tamaño de forma LxWxH (mm) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMLY630 | 180-250 | 150-1200 por círculo | 600 | ≤16:100 | 2730x1210x1360 | 1700 |
| FMLY800 | 200-300 | 150-1200 por círculo | 800 | ≤16:100 | 2890x1485x1310 | 3200 |