#### 浙江建达机械有限公司

ZHEJIANG JIANDA MACHINERY CO.,LTD

Tel:0086-577-65159968  Fax:0086-65599887  contact person  контактное лицо: Ms Sunny

地址：浙江省瑞安经济开发区港口大道399号 (邮编：325200)

Address: #399 Gangkou Road, Ruian industrial area, Wenzhou city, Zhejiang China

Website: http://www.jiandajx.com        Email:jd@jiandajx.com

Project name: plastic cup production lineНазвание проекта: производственная линия пластиковых стаканчиков

| NO. | MACHINE машина | MODEL модель | UNIT PRICE цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plastic sheet extruder экструдер для пластикового листа | JDSP-105 | 31,000USD/SET |
| 2 | plastic cup thermoforming m/c термоформование для пластикового стаканчика м / с | JD-660B | 21,600USD/SET |
| 3 | Cup mould пресс-форма станканчиков | real price fixed as per your sample реальная цена зависит от вашего образца | 3,500USD/SET (round cup price) |
| 4 | Screw type compressor винтовой компрессор | 3 cubic куб. | 5,200USD/SET |
| 5 | Cup stacking machine (only suit for cup not for tray) машина для укладки стаканчиков (только для стаканчиков не для лотка) | JDP-720 | 4,500USD/SET |
| 6 | 6 color printing machine печатная машина с 6 цветами | JDK-6CP | 65,000USD/SET |
| 7 | Crusher дробилка | JDG-800 | 2,700USD/SET |
| 8 | Mixer смеситель | JDM-1000 | 1,000USD/SET |
| 9 | Chiller охладитель | JDQL-15FA | 5,500USD/SET |

Price list based on FOB ningbo, China: Прайс-лист на основе FOB Ningbo, Китай:

- JDSP-105 PLASTIC SHEET EXTRUDER

Short video link  ссылка видео: http://en1.jiandajx.com/about7shows_14.html

Technical data:

sheet width: 650mm

Sheet thickness: 0.3-1.5mm

Output: 125kg/h

Screw dia.: Ф105

Main motor power: 37kw

Total power: 92kw

Weight: 6000kg

Machine size: 10.5m*3.2m*2.7m

Технические данные:

ширина листа:  650мм

толщина листа: 0.3-1.5мм

объем производства: 125 кг / ч

диаметр винта:. Ф105

главный  мотор: 37kw

Общая мощность: 92 кВт

Вес: 6000кг

Размер машины: 10,5 * 3,2 * 2,7 м

- JD660B PLASTIC CUP THERMOFORMING MACHINE: JD660B  термоформование  для пластикового стаканчика

Short video link  ссылка видео:: http://en1.jiandajx.com/about7shows_6.html

Technical data:

Sheet width: 500-660mm

Sheet thickness: 0.2-1.5mm

Max. Forming Area: 640×240mm

Max. Forming Depth: 120mm

Max. Diameter of Sheet Roll: 700mm

Main Motor Power: 7.5kw

Winder Motor: 0.55kw

Heating Power: 64kw

Sheet Feeding Motor: 2.2kw

Working Gas Pressure: 0.7Mpa

Capacity: 20-35cycles/min

Machine size: 3.5m×1.5m×2.7m

Weight: 4200kg

Технические данные:

Ширина листа: 500-660мм

Толщина листа: 0,2-1.5mm

Максимальная площадь Формирования: 640 × 240 мм

Максимальная глубина Формирования : 120 мм

Максимальный Диаметр Рулоны: 700 мм

Мощность главного двигателя: 7,5 kw

двигатель для подъемного устройства : 0.55kw

Мощность нагрева: 64kw

Мотор питания листа: 2.2 kw

Рабочее давление газа: 0.7Mpa

Вместимость: 20-35 циклов / мин

Размер машины: 3,5 м × 1,5 м × 2,7 м

Вес: 4200 кг

- Mould   пресс-форма

The mould cavity and real price depends on the client’s sample.

(4) SCREW TYPE AIR COMPRESSOR   винтовой компрессор

technical parameters:

Volume flux: 3.0m³/m

Air pressure: 0.8Mpa

Axis power: 18.5kw

технические параметры:

Объем потока: 3,0 м ³ / м

Давление воздуха: 0.8Mpa

мощностьAxis : 18.5kw

(5) JDP-720 AUTOMATIC CUP STACKING MACHINE:(ONLY FOR ROUND CUP NOT FOR SQUARE TRAY)

technical parameters:

Cup dia: ￠61-67mm

Cup height: 75-110mm

Output: 20,000pcs/

Total power: 0.65kw

Machine size: 4200mm×1100mm×1560mm

Machine weight: 1.0T

технические параметры:

диаметр стаканчиков: ¢ 61-67mm

Высота стаканчиков

Выход: 20 000 шт /

Общая мощность: 0.65kw

Размер машины: 4200мм × 1100мм × 1560мм

Вес машины: 1.0T : 75-110мм

- JDK-6CP 6 color printing machine

TECHNICAL DATA  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| PRINTING COLORS цвет печати | 6 COLOR 6 цветов |
| --- | --- |
| PRINTING SPEED скорость печати | Max.10000pcs/h |
| MAIN MOTOR POWER мощность главного мотора | 11kW |
| CONVEYER MOTOR POWERМОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ТРАНСПОРТЕР | 0.1kW |
| TAKE OFF CONVEYER MOTOR двигатель конвейера снятия | 0.2kW |
| CURING полимеризации | UV CURING ON MANDREL УФ-отверждения НА оправке |
| CURING POWERмощность полимеризации | 2.5kW |
| VACUUM PUMP POWER МОЩНОСТЬ Вакуумного насоса | 1.5kW |
| AIR PRESSUREДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА | 0.7Mpa |
| AIR CONSUMPTIONРАСХОД ВОЗДУХА | 0.9m3/min |
| MACHINE SIZE размер машины | 4.5M*1.8M*1.8M |
| MACHINE WEIGHT вес машины | 5500KG |

(7)JDG-800 Crusher

technical parameters

1.motor power: 15kw

2.size: 1.5×1.2×1.85(m)

3. weight: 1.0T

(8)JDM-1000 Mixer

technical parameters

1. dia диаметр ￠1000mm

2.motor powerмощность машины: 1.1kw

3.size размер: 1.0×1.0×1.2(m)

4.weight: вес 0.3T

(9) JDQL-15FA Chiller

technical parameters:

Cooling capacity: 25000 kcal/h

Input power: 8.4 kw

Air cooler: 0.25*2 kw

Refrigerant: R22 (404A)

Cistern storage: 136L

Chilled water flow: 75L/min

Water in & out temperature: 5-45 degree

machine size: 1.25m*0.76*1.45m

технические параметры:

Мощность охлаждения: 25000 ккал / ч

Потребляемая мощность: 8,4 кВт

Охладитель воздуха: 0,25 * 2 ​​кВт

Хладагент: R22 (404A)

Цистерна для хранения: 136L

Расход охлажденной воды: 75L/min

Температуры воды в&из: 5-45 градусов

размер машины: 1,25 * 0,76 * 1,45 м