Информация для заказа оборудования для дробления и размола.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Название организации ООО «Байкальские минералы»

Руководитель Ф.И.О. Васькин Алексей Владимирович

Контактное лицо (должность) инженер-технолог  Машошин Евгений Андреевич

Адрес потребителя (юридический и фактический)     665430 РФ, Иркутская обл., Черемховский р-он, п. Алёхино

Телефон +7(39546)48478 Факс____________________ E-mail baikmin-eam@mail.ru

- Исходный материал:

  - Название – Тальковая руда

  - Минералогический состав – тальк 3MgO*SiO2*H20 – 97%

хлорит (MgFe)5Al(SiAl)O10(OH)8 – 3%

хризотил-асбест - нет

  - Химический состав – SiO2 – 64.29 %

MgO – 33.08%

Al2O3 – 1.51%

Fe2O3 – 0.88%

TiO2 – 0.12%

CaO – 0.1%

MnO – 0.02%

C – 5.67%

  - Фракционный состав – 10-300 мм

  - Наибольший размер куска, мм – 300

  - Физико-механические характеристики материала:

    - Плотность – 2,7-2,8 г/см3

    - Влажность – не более 1%

    - Предел прочности на сжатие – твердость по шкале Мооса – 1 группа

    - Абразивность – весьма малоабразивный

    - Взрывоопасность – нет

- Конечный продукт:

  - Область применения – пищевая промышленность

  - Крупность, зерновой состав, гранулометрия – 2,5-30 микрон (монодисперсный состав)

  - Форма зерна - чешуйки

- Производительность установки:

  - Тонн в час 1,7-2 (возможно больше для сокращения рабочего времени)

  - Тонн в месяц/год – 1200 / 14400

  - Коэффициент использования оборудования

    - Режим работы предприятия – 2 смены по 12 часов

    - Количество рабочих часов в месяц/год – 720/8640

    - Коэффициент использования оборудования – 0,8-0,9

- Напряжение сети – 380 В

- Условия работы оборудования:

  - Сезонность – круглый год

  - Тип помещения:

    - Закрытое, открытое

    - Отапливаемое/неотапливаемое

    - Необходимость смачивания материала для предотвращения пыления – нет

- Требования к упаковке – необходимо два вида упаковки: в бумажные мешки по 20 кг и биг-бэги по 500 кг

- Специальные требования

На территории завода уже имеется линия для производства талька, необходима еще одна для дробления, помола и упаковки более мелкого материала. Для этих целей планируется использовать пустой крытый цех площадью 1000 м2 (20х50х7).

Прошу Вас, если это возможно, подобрать уже существующую либо спроектировать новую линию по выпуску молотого талька. В линии должна обязательно присутствовать система аспирации.

В предложении прошу указать:

1 - страну и место изготовления;

2 - размеры линии;

3 – производительность;

4 – энергозатраты;

5 – типы дробилок и мельниц, а так же принцип их работы;

6 – цена;

7 – срок изготовления и поставки;

8 – возможность с Вашей стороны и стоимость монтажа.