订购破碎和研磨设备信息

问卷

机构名称， “贝加尔矿物” 有限责任公司

负责人姓名Васькин Алексей Владимирович

联系人（职位）工艺工程师Машошин Евгений Андреевич

消费地址（法律和实际）665430俄罗斯联邦，伊尔库茨克州，切列姆霍沃区，阿列希诺

电话：+7（39546）48478 传真____________________电子邮件baikmin-eam@mail.ru

1.原材料

1.1名称 - 滑石矿

1.2矿物成分 - 滑石粉3MgO的SiO2* H20* - 97％

绿泥石（镁铁水）5Al的（硅铝）O10(OH)8 - 3％

温石棉 - 无

1.3 化学成分 - 二氧化硅 - 64.29％

氧化镁 - 33.08％

氧化铝 - 1.51％

氧化铁 - 0.88％

二氧化钛 - 0.12％

钙 - 0.1％

二氧化锰 - 0.02％

碳 - 5.67％

1.4粒度组成- 10-300毫米

1.5最大的块大小---300毫米

1.6该材料的物理特性和机械特性：

1.6.1密度 - 2.7-2.8克/厘米3

1.6.2水分 - 不超过1％的

1.6.3 压缩强度 -Мооса硬度表 - 第1组

1.6.4耐磨性 - 非常低的磨料

1.6.5爆炸危险 - 无

2最终产物：

2.1应用范围 - 食品工业

2.2颗粒尺寸，颗粒结构，颗粒大小 - 2.5-30微米（单分散性的组合物）

2.3粒形 - 片

3 装置性能：

3.1  1.7-2吨每小时（缩减工作时间也许更多）

3.2 每月/年吨 - 1200 / 14400

3.3 设备利用率

3.3.1企业的经营模式 ----12小时2班

3.3.2每月/每年工作时数 -----720/8640

3.3.3设备利用率 ----0.8-0.9

4电源电压 - 380 V

5设备运作条件：

5.1季度性 - 全年

5.2 安置类型：

5.2.1封闭式，开放式

5.2.2加热/不加热

5.2.3润湿材料，以防止灰尘的必要性 - 无

6包装要求呢 - 必须是两种包装的：在20公斤纸袋和500公斤的大袋

7特殊要求

工厂已经具备了生产滑石粉的生产线，还需要一条生产线用于破碎，研磨和精细的材料包装。为此，计划使用一个空的厂房,面积1000平方米（20х50х7）。

请问，我们应该选择一个现有的还是应该设计一条新的生产滑石的生产线。该线必须有抽吸系统。

附件中请注明：

1 – 生产国;

2 – 生产线规格;

3 - 生产力;

4 – 能耗;

5 - 破碎机和磨机型号，以及运作原理;

6 - 价格;

7 - 生产和交货期限;

8 – 贵方安装的成本。