#### 浙江建达机械有限公司

ZHEJIANG JIANDA MACHINERY CO.,LTD

Tel:0086-577-65159968  Fax:0086-65599887  contact person: Ms Sunny

地址：浙江省瑞安经济开发区港口大道399号 (邮编：325200)

Address: #399 Gangkou Road, Ruian industrial area, Wenzhou city, Zhejiang China

Website: http://www.jiandajx.com        Email:jd@jiandajx.com

Nombre del proyecto: línea de producción de vasos de plástico

| NO. | Máquina | Modelo | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina extrusora de hoja de plástico | JDSP-105 | 31,000USD/SET |
| 2 | Termoformado vaso de plástico m/c | JD-660B | 21,600USD/SET |
| 3 | Molde de vasos | El precio real se depende de su muestra | 3,500USD/SET (precio de vaso redonda) |
| 4 | Compresor tipo tornillo | 3 cúbicos | 5,200USD/SET |
| 5 | Máquina apiladora de vasos (único traje para la taza no para bandeja) | JDP-720 | 4,500USD/SET |
| 6 | Trituradora | JDG-800 | 2,700USD/SET |
| 7 | Mezcladora | JDM-1000 | 1,000USD/SET |
| 8 | Enfriadora | JDQL-15FA | 5,500USD/SET |

Lista de precio se basa en FOB ningbo, China:

- Máquina extrusora de hoja de plástico JDSP-105

Link de vídeo: http://en1.jiandajx.com/about7shows_14.html

Datos técnicos:

Ancho de la hoja: 650mm

Espesor de la hoja: 0.3-1.5mm

Salida: 125kg/h

Diámetro del tornillo.: Ф105

Potencia del motor principal: 37kw

Potencia total: 92kw

Peso: 6000kg

Tamaño de la máquina: 10.5m*3.2m*2.7m

- Máquina de termoformado vaso de plástico JD660B:

Link de vídeo: http://en1.jiandajx.com/about7shows_6.html

Datos técnicos:

Ancho de la hoja: 500-660mm

Espesor de la hoja: 0.2-1.5mm

Área de formado máxima: 640×240mm

Profundidad de formado máxima: 120mm

Diámetro máximo del rollo: 700mm

Potencia del motor principal: 7.5kw

Motor de rebobinado: 0.55kw

Potencia de calentamiento: 64kw

Motor de alimentación: 2.2kw

Presión de aire de trabajo: 0.7Mpa

Capacidad: 20-35 ciclos /min

Tamaño de la máquina: 3.5m×1.5m×2.7m

Peso: 4200kg

- Molde

La cavidad del molde y el precio real se depende de la muestra del cliente.

(4) COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO

Parámetros técnicos:

Volumen de flujo: 3.0m³/m

Presión de aire: 0.8Mpa

Potencia del eje: 18.5kw

(5) Máquina apiladora de vasos automática JDP-720:( SÓLO PARA VASO REDONDO, NO PARA LA BANDEJA CUADRADA)

Parámetros técnicos:

Diámetro del vaso: ￠61-67mm

Altura del vaso: 75-110mm

Salida : 20,000pcs/

Potencia total: 0.65kw

Tamaño de la máquina: 4200mm×1100mm×1560mm

Peso de la máquina: 1.0T

(6) Trituradora JDG-800

Parámetros técnicos

1.Potencia del motor: 15kw

2.Tamaño: 1.5×1.2×1.85(m)

3. Peso: 1.0T

(7) Mezcladora JDM-1000

Parámetros técnicos

1. Diámetro : ￠1000mm

2.Potencia del motor: 1.1kw

3.Tamaño: 1.0×1.0×1.2(m)

4. Peso: 0.3T

(8) Enfriadora JDQL-15FA

Parámetros técnicos:

Capacidad de refrigeración: 25000 kcal/h

Potencia de entrada: 8.4 kw

Refrigerador de aire: 0.25*2 kw

Refrigerante: R22 (404A)

Cisterna de almacenamiento: 136L

Flujo de agua enfriada: 75L/min

Temperatura de entrada y salida de agua: 5-45 grados

Tamaño de la máquina: 1.25m*0.76*1.45m