收件人：

电  话：

传  真：

E-Mail：

技 术 方 案 介 绍

项目单位：俄罗斯

项目名称：滑石粉碎

推荐设备：LHJ-260型超细机械粉碎机生产线

设备数量：1套

方案提供：潍坊正远粉体工程设备有限公司

联系人：王金华

电  话：0536-8880565

传  真：0536-8888719

Http://www.wf-zhengyuan.com

E-mail:wfzy1998@126.com

地  址：潍坊市高新区玉清街169号

2014.8.7

- 设计要求：

1、原    料：滑石

- 推荐工艺

1、推荐设备：LHJ-260超细机械磨--- 两套

2、技术参数：

进料： 《10mm

成品粒度：30um

产量： 1.5-2t/h

- 工艺描述

2.1工艺流程

滑石原料由进料装置输送至主机粉碎腔，物料与高速回转器件及颗粒之间互相冲击、碰撞、磨擦、剪切、挤压而实现超细粉碎。粉碎后的物料被上升的气流输送至叶轮分级区，在分级轮离心力和风机抽力的作用下，实现粗细粉的分离，合格的细粉由旋风收集器收集，不合格的粉料由内分级机返回粉碎腔再次粉磨，净化的气体由引风机排出。

2.2工艺流程图：

工艺配置

4.1生产线设备组成及技术参数

4.1.1进料料仓、平台                     1套             客户自配

4.1.2变频皮带给料机                     1套

---规格:D=500

---功率：0.75KW

---输送量：0-10T/h可调

---材质：碳钢

---除铁器

4.1.3超细机械粉碎机主机                1套

主机

---规格：LHJ－260

---粉碎机电机功率：132kw

---材质：碳钢

---性能特点：

---锤头，内衬采用耐磨材料，污染小，使用寿命长

---主轴承油润滑，水冷却，运行稳定性高

分级机

---自分流高浓相精细分级机

---功率30kw

---材质：碳钢

---性能特点：

----分级粒径:5～100um可调

----独创惯性分级+离心分级复合分级技术，做到单位产品能耗比传统涡轮分级机降低40～50%

----细粉提取率高

----分级精度高，彻底杜绝大颗粒对产品的污染

----分级转速低，分级轮无磨损，机械稳定性高

----除渣效率高

4.1.4旋风收集器                        1台

---规格：φ1100

---功率：1.5kw

---材质：碳钢

4.1.5  脉冲袋式收集器                    1套

--- 型号LHZ-150

---卸料螺旋：2.2kw

---卸料阀功率：0.75kw

---清灰方式：脉冲清灰

---材质：碳钢

4.1.6引风机                            1台

---规格：9-12

---功率：37kw

---材质: 碳钢

4.1.7润滑油站                                1套

---功率：0.37kw

---材质：碳钢

4.1.8连接管道                                 1套              客户自配

---材质：碳钢

4.1.9电控系统                                   1套

---变频器采用台湾台达牌

---电器元件采用浙江正泰产品

---带有流程工作自动显示及报警

---自动连锁控制装置

4.1.10空压机                                   1套              客户自配

---0.7m3/0.8Mpa

---功率5.5kw

4.1.11循环水泵                                 1套             客户自配

---流量10m3/h

---扬程30m

---功率1.5kw

4.1.12冷却塔                                   1套              客户自配

---处理水量：12m3/h

---功率0.6kw

注：冷却水池也可用建筑做法，现场制作。

4.2总装机功率

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频皮带给料机 | 1 | 套 | 0.75 |
| 2 | 超细机械粉碎机主机 | 1 | 套 | 132+30 |
| 3 | 旋风收集器 | 1 | 套 | 1.5 |
| 4 | 脉冲袋式收集器 | 1 | 套 | 2.2+0.75 |
| 5 | 引风机 | 1 | 套 | 37 |
| 6 | 润滑油站 | 1 | 套 | 0.37 |
| 7 | 空压机 | 1 | 套 | 5.5 |
| 8 | 循环水泵 | 1 | 套 | 1.5 |
| 9 | 冷却塔 | 1 | 套 | 0.6 |
| 合计 | 211.42kw |

电压：380伏特，频率：50赫兹，功率因数：0.7

4.3生产线配套工程及设备

需方自备部分：此部分明细了需方提供的工程、设备及服务

4.3.1土地及厂房

---厂房土建

---设备基础制作

4.3.2设备：由我公司提供技术要求，需方自己制作和采购部分

---料仓，平台，

---系统连接管道

---空气循环设备及管道、阀门

---水循环设备及管道、阀门

---供电设备及电缆

---其他未列入而由需方自购部分

4.3.3服务及运输

---公用设施的保障

---生产线安装必需的工具及车辆

---安装人员

---其他未列入但由需方提供的部分

- 生产线价格组成：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频皮带给料机 | 1 | 套 |
| 2 | 超细机械粉碎机主机 | 1 | 套 |
| 3 | 旋风收集器 | 1 | 套 |
| 4 | 脉冲袋式收集器 | 1 | 套 |
| 5 | 引风机 | 1 | 套 |
| 6 | 润滑油站 | 1 | 套 |
| 7 | 电控柜 | 1 | 套 |
| 合计 | 价格： USD198，000.00 FOB青岛 注：此价格按美元与人民币近期汇率（1：6.2）折算，以人民币为准，如汇率发生变化，美元价格相应改变。 |