صمغ السيليكون لحوض السمك الزجاجي (C-353)

المواصفات التقنية

المميزات:

1. مكون واحد

2. التصليب الحامض السريع، القوة العالية

3. لا تغيير اللون

4. الاتصاق الممتاز لحوض السمك والزجاج ومعظم مواد البناء

5. تم استيراد المواد من WACKER مائة بالمائة

6. مقاومة ممتازة لدرجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة، تغيرات الأداء القليلة بين  -10 ℃~120 ℃

التطبيقات

1. ختم الربط لتجميع الزجاج العالي المستوى

2. ختم الربط لبناء السقوف والزجاج الكبير

3. ختم الربط لزجاج النوافذ الجانبية والنافذة الخلفي

4. ختم الربط لحوض السمك والخزان الكبير

5. تجميع الأنواع المختلفة من النوافذ والأبواب

6. الختم والربط الشامل

الحدود

1. لا يمكن استخدام كالصمغ الهيكلي

2. لا يتوافق مع المواد ذات الشحم أو النضح

3. ينبغي حفاظ على سطح البناء النظيف والجاف

4. لا تناسب لختم المواد المغمورة بالماء أو المسدودة للهواء مثل النحاس، الرصاص وسطوح نضح الزيت

5. لا يمكن استخدامه على سطح المادة تحت 6℃ أو فوق 40 ℃

الملاحظة:

1. لأفضل نتيجة، استخدام الخرطوشة المفتوحة في نفس اليوم، أو تخزينها بتضييق الغطاء.

2. الاختبار المسبق ضروري لضمان أداء الالتصاق الممتاز

3. تجنب من التماس مع البشرة أو العيون. في حالة اللمس، غسل فورا مع كمية كبيرة من المياه، وذهاب إلى المستشفى.

4. وضع بعيدا من الأطفال قبل التصليب

5. تجنب من تلويث الأطعمة، الأدوية أو مستحضرات التجميل

ألوان متوفرة

أبيض، رمادي، شفاف، وغيرها حسب الطلب

وقت التصليب

بين 5-15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة

تم التصليب الكامل بين 24 ساعة إلى 72 ساعة بدرجة حرارة الغرفة

تغليف

الخرطوشة: 300 ml

24 خرطوشة/ كرتون

الوزن الكام: 340g

الوزن الصافي: 280g

التخزين والنقل

12 شهرا لتخزين في مكان التهوية الجاف تحت 27℃ في التغليف العادي

غير خطير، يمكن نقله بالشاحنة، القطار والسفينة.

معيار الاختبار: GB/T 14683-2003

| رقم | بنود | معيار | نتيجة اختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | المظهر | بدون السطح المحبب، دون تكتل، دون كشط ودون فقاعة | معياري |
| 2 | الكثافة (g/cm3) | ±0.1 | 0.980 |
| 3 | درجة القوس （mm） | استقامة | ≤3 | 0 |
|  |  | مستوى | بلا تلف | بلا تلف |
| 4 | وقت السلخ (h) | ≤3 | 0.2 |
| 5 | نسبة استرداد المرونة (%) | ≥80 | 99 |
| 6 | قدرة البثق ( ml/min) | ≥80 | 108 |
| 7 | معامل الشد (Mpa) | 23℃ | ≤ 0.4 | 0.39 |
| 8 | التصاق بارد وساخن | بلا تلف | بلا تلف |
| 9 | التصاق تحت المياه | بلا تلف | بلا تلف |
| 10 | شعاع UV | بلا تلف | بلا تلف |
| 11 | اطالة محددة | بلا تلف | بلا تلف |