Produit: Machine de dosage de ciment de bloc BP1000BP330

| Numéro | Nom | Description | Qté. | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système de dosage de matériau de surface |
| 1 | Mixeur planétaire MP330 | Volume de remplissage:500L; Béton compacté par lot: 330L; Puissance de mixage: 15KW; Déchargement pneumatique; Deux portes de déchargement; La boîte de réduction est spécialement conçue pour une distribution équilibrée de puissance avec la rotation à faible bruit; Un mixing star; Un grattoir de déchargement; Un grattoir latéral; La grande porte d'entretien permet un accès facile; Buses de pulvérisation d’eau; Lames en fonte dur-Cr et grattoirs; Doublures et des tuiles Hardox; Arrêt d'urgence et l'interrupteur de verrouillage de sécurité. Skip hopper, 500L; Réducteur et moteur, 3kw; Rail; Interrupteur de fin de course. Porte d’alimentation pour les sables, les ciments, et de l’eau. | 1 set |  |
| 2 | Système de dosage PLD800 (1 bac) | Bacs de stockage d’agrégats: 1X6m³; Porte de décharge pneumatique: 1 unité; Cylindre, 1 unité, ARTEC; Système de pesage à bande, 500L; B=500mm; Dispositif d'entraînement, 5.5kw; Dispositif de nettoyage; dispositif de serrage; Unité de pesage à bande; Réseau de filtre pour sable; Vibrateur pour sable, 0.25kw; Structure en acier. | 1 set |  |
| 3 | Balance de ciment CD330 | Trémie de pesage, Pesage max.: 200kg; Cellules de charge; Valve à papillon, VIFS200; Vibrateur, 0.25kw; Cadre. | 1 set |  |
| 4 | Système de pesage d’eau WD330 | Débitmètre à turbine; Humidomètre, Origine de l'Allemagne Pompe à eau; Pipeline et accessoires. | 1 set |  |
| 5 | Convoyeur à vis | SC168-9m | 1 set |  |
| 6 | Collecteur de poussière | Collecteur de poussière de mixeur | 1 set |  |
| Système de dosage de matériaux de base |
| 7 | Mixeur planétaire MP1000 | a. Volume de remplissage:1500L; Béton compacté par lot: 1000L; Puissance de mixage: 37KW; Décharge pneumatique, 3kw; Deux portes de décharge; La boîte de réduction est spécialement conçue pour une distribution équilibrée de puissance avec la rotation à faible bruit; Trois mixing stars; Deux grattoirs de décharge; Un grattoir latéral; La grande porte d'entretien permet un accès facile; Buses de pulvérisation d’eau; Lames en fonte dur-Cr et grattoirs; Doublures en fonte et tuiles; Arrêt d'urgence et l'interrupteur de verrouillage de sécurité. Skip hopper, 1600L; Réducteur and moteur, 11kw; Rail; Interrupteur de fin de course. Porte d’alimentation pour les sables, les ciments, et de l’eau | 1 set |  |
| 8 | Système de dosage PLD1600 (4 bacs) | a. Bacs de stockage d’agrégats: 4X6m³; Porte de décharge pneumatique: 4 unités; Cylindre, 4 units, ARTEC; Système de pesage à bande, 1600L; B=650mm; Dispositif d'entraînement, 11kw; Dispositif de nettoyage; Dispositif de serrage; Unité de pesage à bande; Réseau de filtre pour sable; Vibrateur pour sable,0.25kw; Structure en acier. | 1 set |  |
| 9 | Balance de ciment CD1000 | a. Trémie de pesage, Pesage max: 500kg; Cellules de charge; Valve à papillon, VIFS250; Vibrateur, 0.25kw; Cadre. | 1 set |  |
| 10 | Système de pesage d’eau WD2000 | a. Débitmètre à turbine; Humidomètre, Origine de l'Allemagne Pompe à eau; Pipeline et accessoires. | 1 set |  |
| 11 | Convoyeur à vis | SC219-9m | 1 set |  |
| 12 | Collecteur de poussière | Collecteur de poussière de mixeur | 1 set |  |
| Articles communs pour matériaux de base et de surface |
| 13 | Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau, 2T; Pompe à eau pour MP1000 Pompe à eau pour MP330 Pipeline et accessoires | 1 set |  |
| 14 | Système pneumatique | Compresseur à air, 1 unité; Trois-en-un(séparateur eau-huile, valve de réduction), élements de jointure rapide et pneumatique; Réservoir de stockage. | 1 set |  |
| 15 | Armoire de commande et système de contrôle électrique | Armoir de commande Panneau de contrôle pour le processus de travail; Affichage dynamique pour le processus de travail; Ordinateur de contrôle industriel 22’LCD Imprimante UPS Balance Logiciel de production, en anglais; Commutateur de l'air, de relais, dispositif de sécurité, etc.; Fil, câble, bridge; Relais de sécurité, la protection de la sécurité dans l'armoire; | 1 set |  |
| 16 | Cadre en acier | Plateforme, hauteur de décharge, 5.0 m Garde-corps, échelles, supports, etc. Trémie de collecte de béton | 1 set |  |
| 17 | Accessoires de silo de ciment | a. Collecteur de poussière 2*1 unité b. Indicateur de niveau, 2*2 unités c. Joint de fluide de l'air, 2*6 unités c. Vanne de sécurité de pression, 2*1 unité | 1 set |  |