326

反应器 BR-25000

描述：可拆卸搪瓷反应器，带套和搅拌器，容量BR-25000。

标准DN2800，内表面玻璃搪瓷覆层（S608），抗酸 (根据EN DIN 15159标准)

技术标准：设备制造符合中国国家质量技术监督局发布的GB25025标准（搪瓷设备技术准则）、GB150标准（高压钢电容设备技术准则）及高压器皿安全技术条款。搪瓷套管和驱动符合DIN标准。

外涂层：喷砂加工，天蓝色（海蓝色）

计算条件：

温度：容器内部-20℃/﹢200℃；套管内-20℃/﹢200℃

剩余压力：容器内部 FV/4巴；套管内FV/6巴。

热冲击：130℃--热，110℃--冷。

工质：不燃烧，有毒

垫圈：加不锈钢圈的垫圈PTFE,不含石棉。

NF3000型。

法兰盘支架：PN10，据标准DIN28150，PN10用于搪瓷法兰盘。

装套：PN16，据标准HG20592.

腐蚀许可：容器内/表面：0/1.0mm，套内/表面：1.0/0mm。

液压测试：一切要符合标准GB150。试压=1.25P

根据要求执行容器上部单独零件。

327

容器顶按照附件图纸，BR型，中心位置孔盖，直径ø2000mm, 用来装卸电枢搅拌机。ø2000法兰盘与DN2000盖连接。盖的制造要符合AE6300（DN2000）。

支管（套管）：

1×DN450×350 (N1) 带观察孔和照明的孔盖2×DN100 （S1，S2）；

2×DN250  (N5,N7) — 工艺（热传感器和PH表）；

2×DN150  (N3,N9) — 用于CIP系统；

3×DN150-(N2,N6,N10) 用于测量压力，负荷及通风。

底：

1×DN150 ：卸货

2×DN50（N11,N12）：排冷凝液

套符合标准DIN28151-1999：

2×DN80 - (N15) ：供气和排水；

3×DN50  (N16,17,18) ：用于冷却水。

一整套镀锌螺栓；

一整套用于搪瓷孔的垫圈 NF3000 ；

一整套用于搪瓷支管的镀锌法兰盘。

搪瓷质量监控：根据GB25025标准（只要用于没有明显瑕疵的珐琅）。

搅拌机：单级，珐琅，电枢类型DN140，直径ø2400mm，高1100mm, 速度30转/分，转轴符合DIN28159标准。

传动装置（DN140）：减速器—FLAK（USA）全面型（带马达S14，SICD86C，功率37千瓦，发动机旋转频率--1450转/分，电压400伏，频率50赫兹，3阶段，防爆操作dllBT4, 防尘防潮IP54）），搅拌机速度30转/分（最大37转/分，标价25转/分），连接零件由锻造碳素钢制成，焊制法兰盘（碳素钢）用于巩固搅拌器的减速器。连接装置保证了在不用拆卸搅拌器和减速器的情况下也能完成机械密封的快速更替。

机械密封：

DN140 机械密封系统包括：

-带有冷却管和径向轴承的双机械密封；

-温差散热系统（蓄能器，压力计，溢流阀，连接管）；

-碳素钢接头，片状法郎钢DN140（DIN std.）

328

CIP头珐琅短管，用于清洗DN2000盖，CIP头珐琅长管用于清洗DN2800底及整个容器内部

底阀-DN150/100 气动珐琅阀，内覆面PTFE，带有双密封装置（PTFE材质）、清洗管及观察眼。

钽套（头）用于快速反应温度的变化，带有热电偶PT100（Jumo, Germany）, 测量传感器及数字屏幕，24伏，0/4-20mA, DllBT4, 适用于爆炸区域0使用。管理底阀的电磁阀N9713745

4600 Herion (Norgren), Germany, 24B,DllCT4,IP65.

水位计：PS65CXMGPHKMAX-VEGAPULS65,VEGA(德国)。

工作温度范围：-40—150℃.

长度：250mm

连接尺寸：G3/2旋转式或者DN40法兰盘。

输出信号：2传动装置--- 4-20mA 和HART。

测量距离：30m

测量精确度（误差）：±10mm

电压：24伏

防尘防潮：IP66

内覆面：PVDF或者PTFE

防爆等级：ATEX ll 1G, 1/2G, 2G EEX ia, ll CT6

屏幕：PLICSCOM-调准模块和信号显示。

容量：标准25000L，总共28040L

重量：21300千克（空的），52000千克（装满水）

支架：4个

减速器纯尺寸，无传动器：7650×3000×3000mm. 两个碳素钢阀座支撑减速器。减速器内搅拌棒立于木制撑板上。马达和底阀拆下并放入木箱，碳素钢架：8000×3200×3400mm

架重6000千克，总重27300千克。

2. 安装减速器洗涤器（CIP系统）

设备参数

| 编号 | 名称 | 参数 | 材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水管 | Ø63 | SUS304 | 一套 |
| 2 | 手动双活门阀 | Ø63 | SUS304 | 3 |
| 3 | 三通夹（端子） | Ø63 | SUS304 | 3 |
| 4 | 蒸汽管 | Ø32 | SUS304 | 一套 |
| 5 | 三通 | Ø32 | SUS304 | 2 |
| 6 | 间歇阀（2.5 兆帕） | Ø32 | SUS304 | 3 |
| 7 | 供水管 | Ø51 | SUS304 | 一套 |

329

| 8 | 三通夹（端子） | Ø51 | SUS304 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 弯管（肘管） | Ø51 | SUS304 | 10 |
| 10 | 手动双活门阀 | Ø51 | SUS304 | 3 |
| 11 | 增压运送管 |  | SUS304 | 一套 |
| 12 | 球阀 | 3/4″ | SUS304 | 1 |
| 13 | 排出管 | Ø63 | SUS304 | 一套 |
| 14 | 手动双活门阀 | Ø63 | SUS304 | 3 |
| 15 | 三通夹（端子） | Ø63 | SUS304 | 3 |
| 16 | 溢水管（导流管） | Ø51 | SUS304 | 一套 |
| 17 | 手动双活门阀 | Ø51 | SUS304 | 4 |
| 18 | 增压运送管 |  | SUS304 | 一套 |
| 19 | 球阀 | 3/4″ | SUS304 | 1 |
| 20 | 支承结构 |  | SUS304 | 一套 |
| 21 | 离心泵 | 20m3/h (70m) | SUS304 | 1 |
| 22 | 控制台 | 按钮式 | SUS304 | 1 |
| 23 | 软导管 |  | SUS304 | 9 |
| 24 | 容量 | 3000升 | SUS304 | 3 |