技术任务书

供应成套的以带式压滤机为基础的过滤生产线，主要用于精尾矿脱水

主要技术规格                           数值

- 生产线数量 , pcs                       1

- 安装地点                    选矿车间

- 用途                    0-0,05mm 细尾矿脱水

- 所需的额定的固体产能 , 吨/小时    22或更多

- 脱水材料的灰分含量 Ad, %                 最小---40 ; 最大.---76

- 给料中的固体含量 , 克/升                最小---200 ; 最大---600

- 脱水产品的湿度 Wr t 不超过 , %             达到 47

- 配套供应

- 带式压滤机—1 台

- 液压传动装置 – 1台

- 空气压缩机– 1 台

- 初步脱水台 (重力工作台 )—1个

- 给压滤机供料的泥浆泵 – 1台

- 高压泵用来洗涤刀片—1 台

- 絮凝剂制备站 V=4+4m3

- 絮凝剂泵 –计量器 – 4台(阳离子絮凝剂—3pcs , 阴离子絮凝剂 – 1 pcs)

- 进一步稀释絮凝剂的部件 – 4 pcs

- 配件和调节阀 – 1套 .

- 检验测量设备和自动装置 -- 1 套 .

- 电力设备 -- 1 套 .

- 局部控制系统 -- 1套

- 俄语版本的文件: 出厂证, 使用手册, 维护规程 (其中包括成套的强制规定的俄语第三方文件 )-- 4 套.

- 安装指导及调试，人员培训

9.1 带式压滤机

安装地点            отм+9.0м, 选矿车间

压滤机有效的带宽 ,米          3,0

极限尺寸长*宽*高 , 毫米         8000*4300*3500

过滤液托盘材质 ,装载元件 , 带材回收机械装置壳体  不锈钢

9.2 液压传动装置

安装地点            отм+11,0м , 选矿车间

设备防护等级       IP56

制造商                    Rexroth

9.3 絮凝剂制备站 不少于  V=4m3

足够把浓度为0.1-1.0%的阳离子絮凝剂供应给3条类似的过滤生产线

9.4空气压缩机

安装地点         отм+9.0м, 选矿车间

一台压缩机的工作能力               足够把压缩空气供应给3条类似的过滤生产线

油水分离器                          成套的

气动管路，配件，连接1条过滤生产线的配件    成套的

气动空气分配器（气站），用于连接5条过滤生产线     成套的

设备的防护等级                      IP55

9.5 初步脱水工作台

安装位置                    直接安装在压滤机的上方，在压滤机规定的最大尺寸范围内

重力工作台的有效宽度，米              3.0

过滤液托盘材质 ,装载元件 , 带材回收机械装置壳体             不锈钢

带材回收                         从供水泵到压滤机带材回收

9.6 供料的泥浆泵机组

安装位置                         отм+0.0м, 选矿车间

泵的类型                         单级离心式

电动机                            成套的

设备的防护等级                      IP55

供水用于密封轴                     无（或者最小）

节止阀和连接零件                  成套的

检验测量设备                      成套的

产能的调整                        根据指定的体积自动调节

调整方法                           通过改变电动机的旋转频率进行调节

9.7 高压泵用来洗涤刀片

安装地点                         отм+0.0м, 选矿车间

泵的类型                         单级离心式

设备的防护等级                     IP55

供水用于密封轴                     无

节止阀和连接零件                  成套的

检验测量设备                      成套的

产能的调整                        根据需要的压力自动调节

调整方法                          通过改变电动机的旋转频率进行调节

可泵吸的液体                      净化水，固体颗粒含量达1克/升

9.8阴离子絮凝剂泵 –计量器

安装地点                        отм+9.0м, 选矿车间

泵的类型                        螺旋的

电动机                          成套的

设备的防护等级                   IP55

供水用于密封轴                     无

节止阀和连接零件                  成套的

检验测量设备                      成套的

产能的调整                        根据指定的体积自动调节

调整方法                          通过改变电动机的旋转频率进行调节

可泵吸的液体                       阴离子型絮凝剂溶液，浓度0.1-1.0 %

9.9阳离子絮凝剂泵 –计量器

安装地点                            отм+9.0м, 选矿车间

泵的类型                          螺旋的

电动机                            成套的

设备的防护等级                      IP55

供水用于密封轴                     无

节止阀和连接零件                  成套的

检验测量设备                      成套的

产能的调整                        根据指定的体积自动调节

调整方法                          通过改变电动机的旋转频率进行调节

可泵吸的液体                      阳离子型絮凝剂溶液，浓度0.1-1.0 %

9.10进一步稀释絮凝剂的部件

安装地点                            отм+9.0м, 选矿车间

稀释倍数                           5-20

节止阀和连接零件                  成套的

检验测量设备                      成套的

稀释倍数的调节                    手动就地调节或者远程

调节方法                    通过安装了机械装置的阀平稳的调节供料，也可以远程调节

稀释液体                    絮凝剂溶液 ，浓度 0.1--1.0%

用于稀释的液体               净化水 ，固体颗粒含量达1克/升

9.11 配件和调节阀

连接尺寸                      根据GOST P

9.12检验测量设备和自动装置

设备防护等级                      IP55

对自动化过程的要求                自动维护矿浆，絮凝剂和稀释水的预定供给量

自动调节清洗带的水压

根据操作指令自动启动和停止过滤生产线

9.13电力设备

电力设备的安置                     在滤压机单独的机柜里

柜的防护等级                         IP55

变频器品牌                            Altivar

9.14控制系统

控制系统组件的安置                在滤压机单独的机柜里

对控制系统的要求

在自动工作模式下确保对过滤生产线进行本地（远程）控制的并行操作

确保可以将过滤生产线的工作过渡到手动控制模式

不管选择什么样的模式 ，按下任意一个“停止”按钮，都应该使任意一个选择的设备慢慢的停下来

局部的按钮式工位应该有机械系统

阻止设备启动的开关保护

独立于选择的控制模式

操纵台的防护等级               IP55

局部的按钮式工位的防护等级           IP56

10 备件和易损件可以工作1年 ，к-тов                      1

11 物料和耗材可以支持1年的工作，к-тов                 1

12特殊条件

- 提供2台泵用于抽取滤液，以确保3台压滤机的工作

- 刀片的类型根据客户要求而定，事先提供过滤表面的样本用来选择最佳的方案。

- 泵的类型和制造商要事先和客户商定。

- 产品符合相应的证书确认的技术法规的要求，证书是由相应的机构颁布的。

- 在制定合同时要考虑到在2015--2016年间这款型号的供应数量是2PCS。

ООО ОФ”Листвяжная”公司总工程师

ООО ОФ”Листвяжная”公司总机械师

ООО ОФ”Листвяжная”公司总动力技师

ООО ОФ”Листвяжная”公司总工艺师