- 概述

公司Estatal Socialista Vasil Levski打算建造一家厂站，针对每年4364.6 t的P.V.C 和 PP的混合物的处理（每年288个工作日），从而实现用于木工，吊顶，电气电缆管道，管道和连接的型材的生产。

该项目的总体范围包括取得许可证，工程，采购，一些额外的建设，安装及设备调试，以及服务和基础设施的单位;因此，有必要的建筑物，其中，已修理和升级用于此目的。

该塑料型材生产项目的目标是聘请一家公司，以确保交付生产包装和技术，为该厂站的有效运作，并提供实施的专门的技术援助，监督和监测服务活动从技术的永久享有该项目，设备供应，安装及设备调试，所有的保证，其中包括备件的供应。

发送必要的技术信息给客户的工程师，尤其是提供已经开发的项目经验。该公司在接受该投标过程，将负责提供所需的专业职员，以便提供高效和及时的服务，以及所要求的质量水平。

投标公司将要有能力满足附件(Alcance Del Proyecto)中所表述的生产需求，在整个过程中提供效率，竞争力和进行优化。为了获得该报价：

该原材料应该是混合好的，包装在BIG-BAG中，准备用于基础和注射的过程，作为适合于每个范围，要有内部的仓筒，启用自动分配到挤出机和注塑的料斗，具有16个小时的工作时间，根据每种混合物的消耗。具有一个称重系统，用于原材料的接收。

该项目应该综合了以下方式：

该厂站通过所有开放式或闭合式的挤压进行生产，使用硬质PVC型材的挤压PVC管材用于液压系统，电气系统和卫生系统。也针对液压管的挤压，具有单层，双层和三层系统。

该厂站通过所有管材配件的注塑进行生产，包括液压系统，电气系统和卫生系统，具有PVC和聚丙烯液压系统。

这些设备是用于门，窗和其他类似产品的木工车间。

用于水的处理和冷却的辅助系统，用于仪器和服务的供气，备用电力保障，空调或其他的，投标人考虑是否有必要。

在生产过程和完成上，用于生产处理的介质和辅助设备。

用于工具的维护和修理的介质和设备。

用于化学-物理实验室的所需设备。

指派在不同领域中的经验丰富的员工，针对技术援助，直到该设备的运作调试和保证的测试。

附件

项目范围

该项目 Producciones de Perfiles Plásticos Cienfuegos Cuba, 打算在全年进行以下分类的生产.

我们想要开展一个项目，具有PVC硬质型材的挤压，用于开放式门，摆动门和其他类型的门，符合以下技术特点。

耐风，耐高温和加勒比海热带气候的大气压力，不同的型材，用于室外和室内。

- 耐风，耐高温和加勒比海热带气候的大气压力，不同的型材，用于室外和室内。

- 具有织物组装的可能性:

-片材 – 片材

-片材 – 晶体

-晶体 – 晶体

-热带的

该门应该是向外打开的。

在用于门的所需型材的生产上，要具有之前所提到过的特点，我们每天消耗335吨的原材料。

推拉门窗

- 该木工的特点是用于室外的，高度从0级至20级，带有玻璃的，具有6 至 8mm的厚度。

- 对于该产品线大约每年435吨。

用于管道的型材

-电气管道40mm x 16mm

-电气管道40mm x 25mm

-电气管道30mm x 10mm

-电气管道27mm x 30mm

对于该产品线大约每年50吨

用于吊顶的型材

- 特殊的型号，具有产量30000 m²/年, 包含以下组件

-Lama

-连接型材

-踢线型材

- 对于该产品线大约80 吨/年.

门，窗和其他类似产品的组装生产线。

- 用于组装PVC木工的机械生产线，用于制作门和窗，尺寸是直到2.6 x 2.1米，以及用于组装大尺寸木工的焊接。

- 这些设备必须要遵循于自动化组装，具有每8个工作小时80个门或80个窗的生产率。

- 考虑到技术方面的问题，要具有一台可调节的全自动的玻璃切割机，调节至之前所表述的尺寸。

- 在生产过程和完成上，用于生产处理的介质和辅助设备。

- 以及其他投标人必须考虑到的内容。

打算开发该塑料型材项目的生产范围的说明，是关于PVC管材和配件的生产过程，有液压系统，卫生系统和电气系统。也用于聚丙烯液压管道的挤出，具有单层，双层和三层的系统。

*卫生系统.

| 卫生的 PVC |
| --- |
| 描述 | U/M | 单位重量 (Kg) | 总年产量 | 全年消耗 M. Primas (TN) |
| 管道 PVC Ø 50 mm | m | 0.452 | 330,000 | 149.16 |
| 管道 PVC Ø 75 mm | m | 0.845 | 198,000 | 167.31 |
| 管道 PVC Ø 110 mm | m | 1.231 | 660,000 | 812.46 |
| 弯头 45 x 50 mm | u | 0.065 | 198,000 | 12.87 |
| 弯头 45 x 75 mm | u | 0.102 | 198,000 | 20.20 |
| 弯头 45x110 mm | u | 0.228 | 132,000 | 30.10 |
| 弯头 90 x 50 mm | u | 0.074 | 198,000 | 14.65 |
| 弯头 90 x 75 mm | u | 0.193 | 132,000 | 25.48 |
| 弯头 90x110 mm | u | 0.308 | 132,000 | 40.66 |
| 三通PVC 110 mm H - H | u | 0.403 | 66,000 | 26.60 |
| 三通PVC 75 mm H - H | u | 0.254 | 66,000 | 16.76 |
| 三通PVC 50 mm H - H | u | 0.103 | 132,000 | 13.60 |
| 异径三通 110 x 75 mm H - H | u | 0.403 | 66,000 | 26.60 |
| 异径三通110 x 50 mm H - H | u | 0.316 | 66,000 | 20.86 |
| 异径三通75 x 50 mm H - H | u | 0.209 | 66,000 | 13.79 |
| 三通 110 mm H-H | u | 0.479 | 66,000 | 31.61 |
| 三通ø 75 mm H-H | u | 0.297 | 33,000 | 9.80 |
| 三通 ø 50 mm H-H | u | 0.088 | 33000 | 2.90 |
| 异径三通110 x 50 mm | u | 0.39 | 99000 | 38.61 |
| 异径三通ø 75 x 50 mm | u | 0.207 | 33,000 | 6.83 |
| 用于卫生的管材110 x 50 mm | u | 0.362 | 66,000 | 23.89 |
| 用于卫生的管材 PVC 110 x 75 mm | u | 0.294 | 66,000 | 19.40 |
| 用于卫生的管材PVC 50x 50 mm | u | 0.124 | 66,000 | 8.18 |
| 异径套管110-50 mm | u | 0.168 | 66,000 | 11.09 |
| 异径套管110-75 mm | u | 0.182 | 33,000 | 6.01 |
| 异径套管75-50 mm | u | 0.143 | 33,000 | 4.72 |
| 异径盖 110x50 mm | u | 0.12 | 33,000 | 3.96 |
| Plug registration 110 mm | u | 0.156 | 66,000 | 10.30 |
| Plug registration 75 mm | u | 0.145 | 66,000 | 9.57 |
| Plug registration 50 mm | u | 0.139 | 66,000 | 9.17 |
| 排泄端口 50 mm | u | 0.079 | 33,000 | 2.61 |
| 排泄端口ø 75 mm | u | 0.089 | 33,000 | 2.94 |
| 排泄端口 ø 110 mm | u | 0.103 | 33,000 | 3.40 |
| 软管接头 110 mm | u | 0.14 | 66,000 | 9.24 |
| 软管接头 75 mm | u | 0.063 | 66,000 | 4.16 |
| 软管接头 50 mm | u | 0.023 | 99,000 | 2.28 |
| 带有集成网格的排放装置110x75x50 mm | u | 0.179 | 99,000 | 17.72 |
|  |  | 小计 PVC | 1,629.47 |

| 电力 PVC |
| --- |
| 描述 | U/M | 单位重量(Kg) | 总年产量 | 全年消耗 M. Primas (TN) |
| 管材 PVC 1/2" (3 ml) | m | 0.133 | 1,485,000 | 197.51 |
| 管材PVC 3/4" (3 ml) | m | 0.235 | 1,155,000 | 271.43 |
| 管材PVC 1" (3 ml) | u | 0.316 | 1,320,000 | 417.12 |
| 弯头 90x ½ " | u | 0.019 | 1,188,000 | 22.57 |
| 弯头90x ¾ " | u | 0.025 | 33,000 | 0.83 |
| 弯头90x 1" | u | 0.042 | 66,000 | 2.77 |
| 盒子 PVC 4x2 | u | 0.063 | 825,000 | 51.98 |
| 盒子 PVC 4x4x1.5 | u | 0.079 | 396,000 | 31.28 |
| 弯管 PVC 3/4" | u | 0.110 | 99,000 | 10.89 |
| 弯管 PVC 1" | u | 0.160 | 99,000 | 15.84 |
|  |  | 小计 PVC | 1,022.21 |

| 液压 PVC |
| --- |
| 描述 | U/M | 单位重量 (Kg) | 总年产量 | 全年消耗 M. Primas (TN) |
| 管材 PVC SDR 21,5 1/2" | m | 0.221 | 396,000 | 87.52 |
| 管材PVC SDR 21,5 3/4" | m | 0.282 | 330,000 | 93.06 |
| 管材PVC 1" | m | 0.465 | 264,000 | 122.76 |
| 弯头 90x ½ " H-H | u | 0.015 | 396,000 | 5.94 |
| 弯头90x ¾ " H-H | u | 0.023 | 165,000 | 3.80 |
| 弯头90x 1 " H-H | u | 0.075 | 165,000 | 12.38 |
| 三通 1/2" H-H | u | 0.028 | 198,000 | 5.54 |
| 三通3/4" H-H | u | 0.032 | 132,000 | 4.22 |
| 三通1" H-H | u | 0.041 | 132,000 | 5.41 |
| 异径三通3/4 - 1/2 H-H-H | u | 0.043 | 66,000 | 2.84 |
| 异径套管3/4" - 1/2" | u | 0.014 | 132,000 | 1.85 |
| 异径套管1" - 3/4" | u | 0.024 | 132,000 | 3.17 |
| 盖子 3/4" | u | 0.011 | 33,000 | 0.36 |
| 盖子 1/2" | u | 0.009 | 33,000 | 0.30 |
| 适配器½ 母 | u | 0.018 | 297,000 | 5.35 |
| 适配器1/2" 公螺纹 | u | 0.014 | 99,000 | 1.39 |
| 适配器3/4" 公螺纹 | u | 0.015 | 66,000 | 0.99 |
| 软管接头 (1") | u | 0.023 | 66,000 | 1.52 |
| 软管接头 (3/4") | u | 0.016 | 99,000 | 1.58 |
| 软管接头 (1/2") | u | 0.011 | 99,000 | 1.09 |
| 通用连接 1/2" | u | 0.05 | 132,000 | 6.60 |
| 通用连接 3/4" | u | 0.054 | 66,000 | 3.56 |
| 通用连接 1" | u | 0.067 | 66,000 | 4.42 |
|  |  | 小计 PVC | 375.64 |
|  |  |  | 总计 PVC | 3,027.32 |

| 液压 PP |
| --- |
| 描述 | U/M | 单位重量 (Kg) | 总年产量 | 全年消耗 M. Primas (TN) |
| 管材 pvc hid，19 mm 3/4 PN 37.6 | m | 0.356 | 396,000 | 140.98 |
| 管材 pvc Hidráulica de 13 mm 1/2 PN 46,5 | m | 0.244 | 330,000 | 80.52 |
| 管材pvc Hidráulica de 1" PN 46,6 | m | 0.560 | 264,000 | 147.84 |
| 弯头，90° ，1" | u | 0.044 | 165,000 | 7.26 |
| 弯头，90°，19 mm 3/4 | u | 0.033 | 165,000 | 5.48 |
| 弯头 pvc hid 90° 13 mm 1/2 | u | 0.022 | 396,000 | 8.55 |
| 三通 pvc hid 13 mm 1/2 | u | 0.022 | 198,000 | 4.44 |
| 三通 pvc hid 19 mm 3/4 | u | 0.034 | 132,000 | 4.54 |
| 三通 pvc hid 1" pvc | u | 0.070 | 132,000 | 9.24 |
| 异径三通 3/4 A 1/2 | u | 0.025 | 66,000 | 1.64 |
| 通用连接 1/2 pvc | u | 0.035 | 132,000 | 4.65 |
| 通用连接19 mm 3/4 pvc | u | 0.052 | 66,000 | 3.46 |
| 通用连接1" pvc | u | 0.087 | 66,000 | 5.74 |
| 万向结 1" | u | 0.023 | 66,000 | 1.52 |
| 万向结19 mm 3/4 | u | 0.017 | 99,000 | 1.70 |
| 软管接头HH 13 mm 1/2 | u | 0.012 | 99,000 | 1.15 |
| 母螺纹适配器 13 x 1/2 | u | 0.012 | 297,000 | 3.68 |
| 公螺纹适配器 13 x 1/2 | u | 0.012 | 99,000 | 1.23 |
| 公螺纹适配器19 x 3/4 | u | 0.016 | 66,000 | 1.03 |
| 公螺纹适配器1" | u | 0.019 | 66,000 | 1.25 |
| 异径 3/4 至 1/2 | u | 0.006 | 132,000 | 0.84 |
| 盖子 1/2 | u | 0.006 | 33,000 | 0.21 |
| 盖子 3/4 | u | 0.009 | 33,000 | 0.30 |
|  | 总计 PP | 437.25 |