图片顶部手写文字

铝型材

图片下面打印文字

- 根据GOST8617-81 尺寸公差和其他技术要求

- 根据 GOST22233-2001 T66的供应状态

- 倒角未指明的半径 0,25mm

- 用工具提供的一些尺寸

- 从尖角走的尺寸线

- 未指明的壁厚 1,5mm

- 壁的厚度公差，覆盖所述中空空间 ±0,5mm

右下角表格中文字

外切圆直径，毫米     87.4

截面面积，平方毫米   726,220

外周长 ，毫米      389,045

内周长，毫米       386，467

理论质量，千克/延长米   1,968

图片下面手写文字：

长度=11250毫米

数量=40000PCS

总长度=450000米

1PCS的重量=1.968千克/延长米

总重量=885,6吨