Cotización para la planta mezcladora de concreto HZS60 (60m3/hr)

HZS60 Parámetros técnicos de la planta mezcladora de concreto

| Modelo Artículos | HZS60 |
| --- | --- |
| Productividad teoría (m3/h) | 60 |
| Mezclador principal | JS1000 |
| Rango de medición de agregada (kg) | 0-2000 |
| Precisión de medición de agregada | ±2% |
| Rango de medición de cemento (kg) | 0-600 |
| Precisión de medición de comento | ±1% |
| Rango de medición de carbón ceniza (kg) | 0-200 |
| Precisión de medición de carbón ceniza | ±1% |
| Rango de medición de agua (kg) | 0-200 |
| Precisión de medición de agua | ±1% |
| Rango de medición de mezcla (kg) | 0-30 |
| Precisión de medición mezcla | ±1% |
| Potencia (kw) | 146 |
| Peso total (kg) | 30000 |
| Categoría de agregada | 3-4 |
| Cantidad de silos para cemento | 2-4 |

Constitución de la planta mezcladora de concreto HZS60

| No. | Nombre |
| --- | --- |
| 1 | Sistema de dosificación de agregado | silo de almacenamiento |
|  |  | marco |
|  |  | Tolva de pesado |
|  |  | Sensor |
|  |  | Vibrador |
|  |  | Cilindro |
|  |  | díada |
|  |  | polea eléctrica |
|  |  | cinta |
|  |  | Rodillo comedero |
|  |  | Rodillo plano |
|  |  | Marco de cinta |
|  |  | polea inversa |
|  |  | Barredora |
| 2 | Sistema de mezclado | mezclador |
|  |  | Reductor |
|  |  | Cilindro |
|  |  | válvula de solenoide |
|  |  | interruptor magnética |
|  |  | Bomba de lubricante eléctrica |
| 3 | cinta inclinada | marco |
|  |  | polea eléctrica |
|  |  | cinta |
|  |  | Rodillo comedero |
|  |  | Rodillo plano |
|  |  | Grupo de rodillo |
|  |  | polea inversa |
|  |  | Barredora |
|  |  | plataforma de caminado |
|  |  | canal de alimentación |
|  |  | cubierta |
| 4 | Marco principal | chasis superior |
|  |  | Chasis inferior |
|  |  | plataforma de caminado |
|  |  | vertical, puntal inclinado |
|  |  | Escalera |
|  |  | patas de soporte |
|  |  | tolva de recogido |
| 5 | Sistema de agua | Bomba de agua |
|  |  | válvula de mariposa |
|  |  | válvula de solenoide |
|  |  | tubos |
|  |  | accesorios |
| 6 | sistema de aditivos | tanque de almacenamiento |
|  |  | Bomba de aditivos |
|  |  | Pipes |
|  |  | accesorios |
| 7 | Sistema de circuito de aire | Compresor de aire |
|  |  | díada |
|  |  | Tubo principal |
|  |  | Tubo de aire |
|  |  | accesorios |
| 8 | sistema de medición | soporte |
|  |  | válvula de solenoide |
|  |  | Tolva de medición de agregado |
|  |  | Cilindro |
|  |  | Interruptor magnética |
|  |  | tolva de cemento |
|  |  | Sensor |
|  |  | válvula de mariposa |
|  |  | Vibrador |
|  |  | tolva de carbón ceniza |
|  |  | Sensor |
|  |  | válvula de mariposa |
|  |  | Vibrador |
|  |  | Tolva de agua |
|  |  | Sensor |
|  |  | Bomba de descarga de agua |
|  |  | Tolva de agregado |
|  |  | sensor |
|  |  | válvula de mariposa |
| 9 | Sistema de eliminación de polvo | tubería de eliminación de polvo |
|  |  | Ventilador de flujo axial |
| 10 | decoración exterior | marco |
|  |  | Tablero de acero en color |
|  |  | puerta |
|  |  | ventana |
| 11 | Sistema de control eléctrico | Cuarto de control |
|  |  | contadores de energía |
|  |  | mesa de operaciones |
|  |  | Computadora de control |
|  |  | Controlador LCD |
|  |  | software de gestión |
|  |  | IPC |
|  |  | LCD |
|  |  | Impresora |
|  |  | Potencia UPS |
|  |  | componentes eléctricos |
|  |  | AC |
|  |  | silla giratoria |
| 12 | sistema de monitoreo | cámara de visión nocturna |
|  |  | Four image segmentation |
|  |  | Monitor |
|  |  | Potencia |
|  |  | Cubierta de la aleación de aluminio |
|  |  | Soporte de cámara |
|  |  | Cable de vídeo |
|  |  | Cable eléctrico |
| 13 | silo de cemento tipo desmontable |
|  | silo de cemento tipo desmontable |
| 14 | transportadora de tornillo |
|  | transportadora de tornillo |

Términos y condiciones

- Precio:

| S/N | Nombre | Especificación | Precio unitario （CIF Argel） | Cantidad | Precio （CIF Argel） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planta mezcladora de concreto | HZS60 | USD 112000 | One set | USD 112000 |
| 2 | silo de cemento tipo desmontable | 100T | USD 12780 | 2 sets | USD 25560 |
| 3 | silo de cemento tipo desmontable | 50T | USD 10400 | 2 sets | USD 20800 |
| 4 | transportadora de tornillo | ￠219X9m | USD 2450 | 2 sets | USD 4900 |
| 5 | transportadora de tornillo | ￠273X9m | USD 3300 | 2 sets | USD 6600 |

- Forma de pago: 30% por T/T como depósito por adelantado, 70% por T/T en 7 días antes de enviar la mercadería;

- Plazo de entrega (no se incluye el tiempo de envío): 35 días de trabajo después de recibir el depósito;

- Garantía de calidad: un año (no se incluye las partes consumibles).

- Empaque de envío: 5 X HQ40.

- Instalación:

① Los ingenieros se nombrará a la guía de instalación y depuración y tren operadores;

② Salario de instalación: USD$ 80/persona/día;

③ Ticket de ida y vuelta, comida y alojamiento: A costa del comprador;

El costo total para el normal es de alrededor de $ 3500-4000 (se incluye el ticket)

- Validez del precio: 30 días.

- Dibujo: por favor revise el anexo.