| Modèle | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau |  | acier galvanisé à chaud |
| Capacité nominale | kg | 500 | 630 | 800 |
| Vitesse de levage | m/min | 9.3 ± 0.5 | 9.3 ± 0.5 | 8.2 ± 0.5 |
| Dimension de la plate-forme L×W×H | mm | (2500×2)×690×1180 | (2000×3)×690×1180 | (2500×3)×690×1180 |
| Mécanisme de suspension | Surplomb de poutre avant | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | Hauteur de la poutre avant | mm | 1300~1800 | 1300~1800 | 1300~1800 |
| Treuil | Type |  | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 |
|  | Quantité | piece | 2 | 2 | 2 |
|  | Moteur | Type |  | Y2EJ90L-4 | Y2EJ90L-4 | Y2EJ90L-4 |
|  |  | Puissance | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
|  |  | Tension | V | Selon votre demande |
|  |  | Vitesse de rotation | r.p.m | 1400 | 1400 | 1400 |
|  |  | Couple de freinage | N-m | 15 | 15 |  |
| Verrouillage de sécurité | Type |  | LSG20 | LSG20 | LSG20 |
|  | Quantité | Pièce | 2 | 2 | 2 |
|  | Force impulsive admissible | KN | 20 | 20 | 20 |
| Poids | Plateforme de suspension | kg | 264 | 308 | 371 |
|  | Treuil | kg | 50×2 | 50×2 | 54×2 |
|  | Verrouillage de sécurité | kg | 5.5×2 | 5.5×2 | 5.5×2 |
|  | Mécanisme de suspension | kg | 312 (n’ inclut pas le contrepoids) | 312 (n’inclut pas le contrepoids) | 334 (n’inclut pas le contrepoids) |
|  | Boîte de contrôle électrique | kg | 15 | 15 | 15 |
|  | Machine globale | kg | 702 | 746 | 840 |
|  | Contrepoids | kg | 750(25×30pcs) | 900(25×36pcs) | 1000(25×40pcs) |
| Câble | Type | 100m | Φ8.3 (4 pcs) | Φ8.3 (4 pcs) | Φ8.6 (4 pcs) |
| Câble électrique | 3×2.5+2×1.5YC-5 | 100m | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Prix FOB Shanghai | USD |  | $2200 | $2300 | $2450 |

WUXI ZHENDA AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD

Liste de prix:

| PHOTOS DES ÉCHANTILLONS: |  |
| --- | --- |
| 1. CADRE DE LA PLATEFORME SUSPENDUE | 5. PANNEAU DE COMMANDE |
| 2. MÉCANISME DE SUSPENSION (sans) | 6.CÂBLE EN ACIER |
| 3.TREUIL | 7.CÂBLE ÉLECTRIQUE |
| 4. VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ |  |

| Remarques： |  |
| --- | --- |
| 1 | Paiement: USD 30% payé à l’avance par by T/T, et le solde 70% payé avant l’expédition par T/T. |
| 2 | Temps de production: 7 jours ouvrables dès la réception du paiement |
| 3 | D’autres conditions: Le taux de change d’USD à CNY est calculé comme 1: 6.1 |
|  | Tous les prix finals dépendent du taux de change et peuvent être ajustés en conséquence. |