La máquina perforadora rotatoria tipo ruedas SRJ5.5 se aplica la manera de trabajodeperforación a presión, la pila de perforación rotatoria puede alcanzar 5,5 metros de profundidad, emparejando las diversas especificaciones de la perforación, gama del diámetro de agujero pila 500-1200 mm. Después de construcción taladrará recuperar el lugar que le corresponde, 0-30 kilómetros por hora rápidas transiciones, flexibles, convenientes y eficientes, es una construcción nacional ferroviario de alta velocidad-viruta maquinaria específica.
　　El producto aplicables a suelo, capa de arcilla, suelo de relleno, légamo, capa de limo y algunas piedras, grava estratos contienen; ampliamente utilizado en la pila de soporte catenario ferroviario de alta velocidad, viruta, montón de ruido, también Fundación la planta de energía fotovoltaica energía soporte pila, construcción municipal, jardinería y otros proyectos.
Características：
Flexible: el tonelaje todo pequeño, operación simple, mover la transición rápida, conveniente, con un agujero de la pila también desempeñan funciones.

Alto devuelve: pequeña inversión, vueltas rápidas, las ventajas económicas irremplazables.
Patentes de tecnología：utilizando una única patentada para conseguir unas características de potencia par pequeño, con el fin de lograr una gran pila de pequeños modelos de taladros.

轮式DFRJ5.5型旋挖钻机采用加压钻进工作模式，可实现旋挖钻桩深5.5米，选配不同规格的钻具，桩孔直径范围可达500-1200mm。施工完毕将钻杆收复归位后，可以每小时0-30公里的速度快速转场，机动灵活，便捷高效，是国家高铁建设专用的桩工机械设备。
　　产品适用于土层、黏土层、填土层、粉土层、淤泥层，及部分含有卵石、砾石的地层；广泛适用于高铁接触网支架桩、护坡桩、隔音桩、太用能光伏电站地基支架桩，市政工程建设，园林绿化等多种工程项目。
特点：
机动灵活：整机吨位小、操作简单、移动快速、转场便利，具有一个桩孔也能打的特点。
高额回报：投资小、收益快，经济优势不可替代。
技术专利：采用独有的技术专利，实现了小扭矩大功率的特点，从而实现小机型钻大桩孔。

| Modelo de ruedas | SRJ5.5 |
| --- | --- |
| Modo de trabajo | Tipo de perforación a presión |
| Diámetro del agujero | Φ500-Φ1200mm |
| Profundidad del agujero máxima | 5.5m |
| Torque de salida continua | 8700N·m |
| Presión del sistema hidráulico | 16Mpa |
| Velocidad de la herramienta de perforación | 0-30r/min |
| Modelo del motor | 东方红DFH4108 |
| Potencia del motor | 70kW/2200r |
| Dimensión mm(largo×ancho×altura) | 7790×2420×3300 |
| Peso total (aproximadamente kg) | 8500kg |