YX25-210-840型琉璃瓦机技术说明

一、主要技术参数

- 轧制产品规格（㎜）：1000×(0.4-0.6)×L，屈服强度≤250MPa

- 工作速度： 2.0-4.0 /min(按波距350mm为例)

- 轧辊组数：16组

- 轧辊材料：采用优质45号锻钢精加工后表面镀硬铬处理

- 主轴材料：采用优质45号钢精加工后调质处理

- 主轴直径: ￠70mm

- 主电机功率：5.5Kw

- 液压站电机功率：11Kw

- 液压站压力：10～12 Mpa

- 电控系统：全机采用工业电脑PLC变频控制

- 主机外形尺寸：6500×1700×1400(mm)

二、主要结构特点及结构组成

1、主要结构特点：

a、结构简单，外型美观，由于整机采用型钢结构，焊接后整体加工，故结构简洁合理，存载能力强，运转平稳可靠。

b、采用全自动定长成型冲型和切断，定长定位精确，板形头尾美观整齐，不变形。

2、设备结构组成

YX25-210-840型琉璃瓦由5T供料装置（由被动装料架、装料架支座组成），传动装置，成型辊道及主机，成型后冲型、切断装置，液压系统，电控系统，成品托料装置等组成。

三、设备生产工艺流程

装料       开料进板        进板校准导入        辊压成形       成型后冲型        成型后切割        成品托料