Descripción de la tecnología de la máquina para chapa ondulada YX25-210-840

一、Parámetros técnicos principales

- Especificación de productos laminados（㎜）：1000×(0.4-0.6)×L，límite de fluencia≤250MPa

- Velocidad de trabajo： 2.0-4.0 /min(por ejemplo la distancia de la onda de 350mm)

- Número de grupos de rodillo：16 grupos

- Material del rodillo：alta calidad forjó el acero después de acabado 45, duro cromado galjanoplastia superficial tratamiento

- Marerial del eje principal：hecha de acero de alta calidad después de terminar 45 Temple y revenido

- Diámetro de eje principal: ￠70mm

- Potencia del motor principal：5.5Kw

- Potencia del motor para la estación hidráulica：11Kw

- Presión de la estación hidráulica：10～12 Mpa

- Sistema de control eléctrico：la máquina se aplica el control de frecuencia por PLC con la computadora industrial

- Dimensión：6500×1700×1400(mm)

二、Las principales características estructurales y composición de estructura

1、Las principales características estructurales：

a、Estructura simple, aspecto, debido a la máquina usando la estructura de acero, el procesamiento global después de la soldadura, así que la estructura es simple y razonable, capacidad de carga fuerte depósito, un funcionamiento suave y confiable

b、Uso automático de longitud fija moldeado y corte tipo rojo, longitud colocación de exactitud, plata - cabeza formada y aspecto ordenado, sin distorsión de la cola。

2、Composición de estructura

La máquina para chapa ondulada YX25-210-840 es por dispositivo de alimentación 5T (por pasiva bastidores de carga, carga del estante de los componentes del rodamiento), engranaje, formando rodillo y el anfitrión, después de formar perforando, dispositivo de corte, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, cuidado del producto alimentar dispositivos y otros componentes.

三、Proceso de producción

Cargado de material       alimentación de placas        calibración de la placa        formado por rodillo       punzonado después de formado        corte después de formado        alimentación cuidada de producto terminado