Предложение

Описание                             Тип              Цена за единицу

Ламинатор OPP/CPP             SJ-FMF90/1000            $28800

Выше цена основана на FOB Вэньчжоу порта Китая за исключением расходы установки и комиссии.

Ламинатор

В основе работы ламинатора используется хорошие клеящие свойства полиэтилена и полипропилена в расплавленном состоянии . Ламинатор приклеивает бумагу или цветную пленку OPP & CPP к рулону ткани , после чего производится процесс ламинирования под давлением .

Ламинированная ткань используется для изготовления бумажных и пластиковых ламинированных мешков или мешков с цветной печатью . Кроме того , ламинатор также может использоваться для накладывания расплавленной полиэтиленовой и полипропиленовой пленки непосредственно на готовые тканые мешки для получения ламинированных упаковочных мешков .

Ламинатор OPP/CPP оснащен редуктором винтовой зубчатой передачи из легированной стали 20CrMnTi . Винт и цилиндр изготовлены из азотированного алюминиевого сплава 38CrMoA1A . Благодаря автоматической системой контроля температуры , можно легко регулировать температуру плавления пленки . Ширина ламинирования также регулируется . Ламинатор оснащен системой бесступенчатого регулирования скорости для обеспечения регулировки толщины покрытия и скорости ламинирования . Ламинатор включает шесть станций подачи материала . Устройство подачи материала оснащено пневматическо-гидравлической системой коррекции положения материала для обеспечения точного управления толщиной нанесения покрытия . Пневматические ролики используются для обеспечения равномерности силы давления . Ламинатор OPP/CPP также оснащен устройством автоматического измерения расстояния , перфоратором , фальцовочным устройством , устройством для резки и устройством перемотки .

Основные технические параметры :

| Тип | SJ-FMF90/1000 |
| --- | --- |
| Диаметр винта (мм) | 90 |
| Отношение длина /диаметр винта | 26:1 |
| Количество штампов | 2 |
| Ширина штампа (мм) | 1000 |
| Общая мощность (кВт) | 58 |
| Мощность двигателя Экструдера (кВт) | 15 |
| Мощность нагрева экструдера (кВт) | 32 |
| Мощность ведущего двигателя (кВт) | 5.5 |
| Макс. Ширина покрытия (мм) | 750 |
| Скорость покрытия (м/мин) | 30-100 |
| Установочные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 13800×6000×2500 |
| Вес(кг) | 8000 |

Примечание:

- Мы уже не производим часть 3 , ламинатор только включает в себя часть 1 и часть 2 .

2. Крафт-бумага или БОПП пленки могут быть ламинированы с ПП тканью.