目    录

- 性能特点

- 技术参数

- 机器配置

- 随机配件

- 性能特点

1. 设备床身采用碳钢板焊接结构，并经回火实效处理，该设备结构墩实牢固，耐冲击、不变形。该设备外形美观大方，做工精细。

2. 我公司应用三维绘图技术研制的母线加工机专用计算机控制软件，能将加工件图自动转换成机器代码（设备数控系统根据机器代码自动运行），能根据母线排折弯延伸率准确计算工件下料长度及（折弯前的）冲孔位置，并能模拟演示母线排冲、剪、折加工的全过程，能有效防止由于代码输入错误造成的材料浪费。

3. 设备操作应用人机界面，实时反映设备程序运行状态，具有设备故障信息报警功能。

4. 液压动力电机采用国际知名品牌高能效电机，在同等工作条件下，节省电能。

5.冲剪机用于厚度≤15mm,宽度≤200mm，长度≤6000mm母排的冲孔、剪断、压花、开槽、切圆角等工艺的加工。

6.孔距精度≤±0.1mm，定位精度≤±0.05mm，重复定位精度≤±0.03mm。

7.一次装夹X轴最大行程2000mm，采用主副夹钳设计结构，能有效保证工件运行的直线性，保证加工精度，主辅夹钳同步运行，提高了工作效率。夹钳应用液压驱动技术，结构紧凑、工作性能稳定、无噪音，无须配置气源，节约了设备使用成本。设备具有自动倒换夹钳功能，无需人工干预。

8. 备有5个冲孔模位（冲孔模具可与切圆角模具互换），1个剪切模位，1个压花模位，（或7个冲孔模位；1个剪切模位），模具库容量大，减少了更换模具的频次，提高了工作效率，采用整体剪刀，可一次完成母排的切断，断口平整，中间无凹痕;整体压花模具，压截面积大，可一次性完成对工件的压花加工，提高了母线排的平整度及加工效率。模具结构简单，拆卸安装简便、安全可靠、便于换模。模具材料采用高性能合金模具钢，淬火工艺先进，加工等级高，使用寿命长。

9.该机器与数控母线折弯机配套使用，形成母线加工流水线。

- 主要技术参数

数控母线冲剪机 型号：SHCNC-BP-50-7-2.0/C

| 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 公称力 | 剪切单元 | KN | 500 |
|  | 压花单元 | KN | 500 |
|  | 冲孔单元 | KN | 500 |
| X轴定位最高速度 | m/min | 48 |
| X轴最大行程 | mm | 2000 |
| Y轴最大有效行程 | mm | 530 |
| Z轴最大行程 | mm | 350 |
| 打击缸行程 | mm | 45 |
| 打击频率 | HPM | 60 |
| 模 位 数 | 冲 孔 模 | 套 | 5 | 7 |
|  | 剪 切 模 | 套 | 1 | 1 |
|  | 压 花 模 | 套 | 1 | 0 |
| 控 制 轴 数 |  | 3 |
| 孔距控制精度 | mm/m | <±0.10 |
| 一次冲孔允许最大直径 | mm | Φ34（铜排厚度12mm以下） |
| 一次性压截面积 | mm² | 160×60 |
| 最大允许板材（长×宽×厚） | mm | 6000×200×15 |
| 主 机 重 量 | Kg | 6300 |
| 主机站地面积：长×宽 | mm | 7300×3100 |
| 最大液压力 | Mpa | 35 |
| 电机总功率 | KW | 12.42 |
| 电源总功率 | KW | 19.17 |

三、机器配置

数控母线冲剪机

| 控制部分 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | 可编程控制器 （PLC） | OMRON |
| 2 | 感应器 | 施耐德 |
| 3 | 控制按钮 | OMRON |
| 4 | 触摸屏 | OMRON |
| 5 | 计算机 | 联想 |
| 6 | 交流接触器 | 施耐德 |
| 7 | 断路器 | 施耐德 |
| 8 | 伺服电机 | 施耐德 |
| 9 | 伺服驱动器 | 施耐德 |
| 10 | 控制软件及三维辅助设计 | 母线加工专用系统 |
| 传动系统 |
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | 直线导轨 | 台湾HIWIN |
| 2 | 滚珠丝杠 | 台湾HIWIN |
| 3 | 丝杠支撑轴承 | 日本NSK |
| 液压部分 |
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | 管 接 头 | 美国PK |
| 2 | 高压油管 | 美国PK |
| 3 | 密 封 件 | 美国PK |
| 4 | 柱 塞 泵 | 中德合资 |
| 5 | 电 动 机 | ABB |

四、随机配置

数控母线冲剪机

冲孔模套： 5个

冲孔模具：    Φ7、Φ9、Φ11、Φ13、Φ17、Φ19、Φ9*14、Φ11*16、Φ13*18、Φ17*22    各1套

剪切模具：                          2付

倒角模具：  R5 R10                各1付

压 花 模：                          1付

3.随机备品备件

| 内六方扳手 | 3、4、5、6、8、10、17 | 各1件 |
| --- | --- | --- |
| 加长内六方扳手 | 14 | 1件 |
| 开口扳手 | 8-10、12-14、17-19、22-24、34-36、41-46 | 各1件 |
|  | 27-30 | 2件 |
| 十字螺丝刀 | 3×75、6×100 | 各1件 |
| 一字螺丝刀 | 3×75、6×100 | 各1件 |
| 黄油枪、 油壶 |  | 各1件 |