目    录

- 性能特点

- 技术参数

- 机器配置

- 性能特点

1. 设备床身采用碳钢板焊接结构，并经回火实效处理，该设备结构墩实牢固，耐冲击、不变形。该设备外形美观大方，做工精细。

2. 我公司应用三维绘图技术研制的母线加工机专用计算机控制软件，能将加工件图自动转换成机器代码（设备数控系统根据机器代码自动运行），能根据母线排折弯延伸率准确计算工件下料长度及（折弯前的）冲孔位置，并能模拟演示母线排冲、剪、折加工的全过程，能有效防止由于代码输入错误造成的材料浪费。

3. 设备操作应用人机界面，实时反映设备程序运行状态，具有设备故障信息报警功能。

4. 液压动力电机采用国际知名品牌高能效电机，在同等工作条件下，节省电能。

5.该设备是由工业计算机控制的母线折弯加工专用设备，人工辅助送料，折弯长度自动挡料，折弯角度光栅尺数字控制。采用闭式折弯机构， X、Y两轴使用精密直线导轨，保证加工精度，避免开式折弯的弊端，保证加工角度在宽度方向的一致。

6.X轴最大行程2000mm，使单边加工长度增大，提高工件的加工范围。

7.选用不同模具可完成母线排的平面弯曲、侧向弯曲两种加工工艺，侧向弯曲模具有自动夹紧和释放功能，保证加工平面的平整度，减少弯曲弧形损伤。

8.控制软件能准确计算折弯展开长度，对弯曲次序较多的工件，能自动寻找折弯次序，实现编程自动化，有角度补偿功能，折弯精度可达±0.2°的高性能指标。

二、主要技术参数

数控母线折弯机SHCNC-BB-40-2.0

| 名 目 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 公 称 力 | KN | 400 |
| 折弯精度 | 度 | 自动补偿<±0.5+手动补偿可达<±0.2 |
| 折弯最大行程 | mm | 250 |
| 侧挡料行程 | mm | 2000 |
| 侧挡料最大移动速度(X轴) | m/min | 15 |
| 折弯头(Y轴) | m/min | 快速6, 慢速1.2 |
| U型折弯内宽最小 | mm | 40 |
| 最大折弯角度 | 度 | 90 |
| 平 弯(宽度×厚度) | mm | 200×16 |
| 立 弯(宽度×厚度) | mm | 125×12 |
| 主 机 重 量 | Kg | 2300 |
| 主机站地面积：长×宽 | mm | 4000×3500 |
| 最大液压力 | Mpa | 35 |
| 电机总功率 | KW | 6.75 |
| 电源总功率 | KW | 9.5KW |

三、机器配置

| 控制部分 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | 感 应 器 | 施耐德 |
| 2 | 控制按钮 | OMRON |
| 3 | 触摸屏 | OMRON |
| 4 | 计算机 | 联想 |
| 5 | 交流接触器 | 施耐德 |
| 6 | 断 路 器 | 施耐德 |
| 7 | 定位光栅尺 | 意大利合资 |
| 8 | 控制软件及三维辅助设计 | 母线加工机专用系统 |
| 液压部分 |
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | 高压电磁阀 | 意大利 |
| 2 | 管 接 头 | 美国PK |
| 3 | 高压油管 | 美国PK |
| 4 | 密 封 件 | 美国PK |
| 5 | 柱 塞 泵 | 中德合资 |
| 6 | 电 动 机 | ABB |

- 随机配置

平弯模     R5 R10       2付

立弯模                  1付

3.随机备品备件

| 内六方扳手 | 3、4、5、6、8、10、17 | 各1件 |
| --- | --- | --- |
| 加长内六方扳手 | 14 | 1件 |
| 开口扳手 | 8-10、12-14、17-19、22-24、34-36、41-46 | 各1件 |
|  | 27-30 | 2件 |
| 十字螺丝刀 | 3×75、6×100 | 各1件 |
| 一字螺丝刀 | 3×75、6×100 | 各1件 |
| 黄油枪、 油壶 |  | 各1件 |