Каталог

1. Характеристики

2.Технические параметры

3.Конфигурация машины

4.Запчасти машины

Во-первых, характеристики

- Станина оборудования изготовится из пластины углеродистой стали и вот это сварная конструкция ,  старение закалкой , структура данного оборудования надежная , ударопрочная характеристика, отсутствие деформации. Внешний вид данного оборудования красивый , точная обработка .

2. Наша компания разработает программное обеспечение компьютерного управления с пользованием трехмерной графической технологии , специально для станка по производству шины , данное программное обеспечение может автоматически конвертировать чертеж обрабатываемого изделия на код нашины (Система с ЧПУ для оборудования автоматически работает в соответствии с кодом машины) , может точно рассчитать длину материала заготовки и положение пробивки (до изгиба) в соответствии с удлинением изгиба шины , и может моделирующий продемонстрировать весь процесс обработки шины , в том числе пробивка , резка и изгиб, который может эффективно предотвератиь потери материалов из-за ошибки входящего кода машины .

3.Система операции оборудования принимает машино-человеческий интерфейс , может показать состояние работы оборудования в реальном масштабе времени , когда оборудование выходит из строя, имеет аварийная функция.

4. Гидравлический двигатель использует международный известный энергоэффективный двигатель , при тех же условиях эксплуатации, чтобы сохранить энергию.

5. Просечный пресс для обработки шины толщиной ≤15мм , шириной ≤200мм , длиной ≤6000мм , а технология обработки в основом есть пробивка , резка , тиснение , врубка , фаска и так далее .

6.Точность шага перфорации≤±0.1мм，точность фиксирования≤±0.05мм，точность повторного фиксирования≤±0.03мм.

7.Одноразовая установка зажима , макс.ход оси X 2000мм, принимает проектную конструкцию основного и вспомогательного зажима , может эффективно обеспечить линейность изделия , обеспечить точность обработки , основной зажим и вспомогательной зажим вместе работают , увеличивает эффективность работы . Зижим принимает технологию гидропривода , компактная структура , стабильная характеристика работы , без шума и не нужно комплектовать источнк воздуха , вот это экономит расходы использования оборудования . Данное оборудование может автоматически сменить зажим , не нужно человек .

8. Данное оборудование может поставить 5 шт пресс-формы для пробивки(пресс-форма для пробивки может обменить местами с пресс-формой для фаски ) , 1 шт позиция для заложения пресс-формы для резки , 1 шт позиция для заложения пресс-формы для тиснения (или 7 шт позицией для пресс-формы для пробивки , 1 шт позиция для пресс-формы резки ) , инструментально-штамповочная кладовая с большим объёмом , уменьшит раз смены пресс-формы , увеличит эффективность работы , принимает целые ножницы и могут один раз перерезать шины , перелом плоский , в середине нет ямы ; пресс-форма для целого тиснения , большая площадь тиснения , может один раз выполнить тиснение на изделии , увеличит ровность шины и эффективность работы . Пресс-форма с простой структурой , простое демонтирование и легкая установка , безопасная и надежная , удобно для смены пресс-формы . Пресс-форма изготовится из высококачественной легированной матричной стали , передовой процесс закалки , высокий класс обработки , долгий срок службы .

9.Данный станок использует вместе со станком с ЧПУ для гибки шин , составляет линию для обработки шин .

Во-вторых , технические параметры

Просечный пресс с ЧПУ для обработки шин модель：SHCNC-BP-50-7-2.0/C

| Название | Единица | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Номинальное усилие | Блок резки | кН | 500 |
|  | Блок тиснения | кН | 500 |
|  | Блок пробивки | кН | 500 |
| Макс. Скорость фиксации X-оси | м/мин | 48 |
| Макс. ход оси X-оси | мм | 2000 |
| Макс. полезный ход Y-оси | мм | 530 |
| Макс. ход Z-оси | мм | 350 |
| Ход ударного цилиндра | мм | 45 |
| Частота удара | HPM | 60 |
| Количество позиции пресс-формы | Пресс-форма для пробивки | Комплект | 5 | 7 |
|  | Пресс-форма для резки | Комплект | 1 | 1 |
|  | Пресс-форма для тиснения | Комплект | 1 | 0 |
| Количество контролируемой оси |  | 3 |
| Точность управления шага перфорации | мм/м | <±0.10 |
| Макс.допустимый диаметр одноразовой пробивки | мм | Φ34（медь в концах и бухтах , толщиной ниже 12мм ） |
| Площадь одноразового тиснения | мм² | 160×60 |
| Макс. Допустимый размер пластины（длина×ширина×толщина） | мм | 6000×200×15 |
| Вес основной машины | Kg | 6300 |
| Потребная площадь основной машины：длина×ширина | мм | 7300×3100 |
| Макс. гидравлическое давление | МПа | 35 |
| Общая мощность двигателя | кВт | 12.42 |
| Общая мощность электропитания | кВт | 19.17 |

В-третьих , конфикурация машины

Просечный пресс с ЧПУ для обработки шин

| Часть управления |
| --- |
| № | Назваие | Описание |
| 1 | Программируемый контроллер（PLC） | OMRON |
| 2 | индуктор | Schneider |
| 3 | контрольная кнопка | OMRON |
| 4 | сенсорный экран | OMRON |
| 5 | Компьютер | Lenovo |
| 6 | AC контактор | Schneider |
| 7 | выключатель | Schneider |
| 8 | серводвигатель | Schneider |
| 9 | Сервопривод | Schneider |
| 10 | Управляющее программное обеспечение и вспомагательное проектирование CAD | Специальная система для обработки шин |
| Система передачи |
| № | Название | Примечание |
| 1 | Линейный направляющий рельс | Тайвань HIWIN |
| 2 | шариковый винт | Тайвань HIWIN |
| 3 | Винтовые опорные подшипники | Япония NSK |
| Гидравлическая часть |
| № | Название | Примечание |
| 1 | Трубный отвод | США PK |
| 2 | трубка высокого давления | США PK |
| 3 | уплотняющая деталь | США PK |
| 4 | Плунжерный насос | китайско-германское совместное предприятие |
| 5 | Электродвигатель | ABB |

В-четвертых, Запчасти машины

Просечный пресс с ЧПУ для обработки шин

Втулка пресс-формы для пробивки ： 5шт

Пресс-форма для пробивки ：    Φ7、Φ9、Φ11、Φ13、Φ17、Φ19、Φ9*14、Φ11*16、Φ13*18、Φ17*22    каждый вид есть 1 набор

Пресс-форма для резки ：                          2 пара

Пресс-форма для фаски：  R5  R10  каждый по 1 пар

Пресс-форма для тиснения ：                          1 пар

3. Запасные части вместе с машиной

| ключ для винтов с внутренним шестигранником | 3、4、5、6、8、10、17 | Каждый по 1 шт |
| --- | --- | --- |
| удлинённый ключ для винтов с внутренним шестигранником | 14 | 1шт |
| гаечный ключ | 8-10、12-14、17-19、22-24、34-36、41-46 | Каждый по 1 шт |
|  | 27-30 | 2шт |
| Крестовая отвертка | 3×75、6×100 | Каждый по 1 шт |
| Плоская отвертка | 3×75、6×100 | Каждый по 1 шт |
| Пресставотница , бюретка |  | Каждый по 1 шт |