Каталог

1. Характеристики

2.Технические параметры

3.Конфигурация машины

Во-первых, характеристики

- Станина оборудования изготовится из пластины углеродистой стали и вот это сварная конструкция ,  старение закалкой , структура данного оборудования надежная , ударопрочная характеристика, отсутствие деформации. Внешний вид данного оборудования красивый , точная обработка .

2. Наша компания разработает программное обеспечение компьютерного управления с пользованием трехмерной графической технологии , специально для станка по производству шины , данное программное обеспечение может автоматически конвертировать чертеж обрабатываемого изделия на код нашины (Система с ЧПУ для оборудования автоматически работает в соответствии с кодом машины) , может точно рассчитать длину материала заготовки и положение пробивки (до изгиба) в соответствии с удлинением изгиба шины , и может моделирующий продемонстрировать весь процесс обработки шины , в том числе пробивка , резка и изгиб, который может эффективно предотвератиь потери материалов из-за ошибки входящего кода машины .

3.Система операции оборудования принимает машино-человеческий интерфейс , может показать состояние работы оборудования в реальном масштабе времени , когда оборудование выходит из строя, имеет аварийная функция.

4. Гидравлический двигатель использует международный известный энергоэффективный двигатель , при тех же условиях эксплуатации, чтобы сохранить энергию.

5.Данное оборудование управляется промышленным компьютером и специально для изгиба шин , подача материала с участием человека , управляет длину гиба при помощи автоматической упорной планки , цифровое управление угла изгиба с пользованем решетки шкала . Принимать закрытый механизм изгиба , X, Y оси используют точный линейный направляющий рельс , обеспечит точность обработки , избегает недостатки открытого изгиба , чтобы обеспечить согласованность угла обработки в направлении ширины .

6. Макс. Ход X Оси вот это 2000мм ,увеличит длиность односторонней обработки , повысит диапазон обработки детали .

7.Использовать разные пресс-формы и может выполнить два технологии обработки : изгиб в плоскости шин , изгиб в боковом направлении , пресс-форма для изгиба в боковом направлении имеет функция автоматического зажима и выпуска , беспечит плоскостность обработанной поверхности , уменьшит повреждение изогнутой дуги .

8. Программное обеспечение управления может точно рассчитать развернутую длину изгиба ,по поводу изделия с многим разом изгиба , данное программное обеспечение может автоматически искать очередь изгиба , реализует автоматизацию программного обеспечения ,  имеет функция угловой компенсации , точность изгиба до  ± 0,2 °.

Во-вторых , технические параметры

Гибочный станок с ЧПУ для обработки шин  SHCNC-BB-40-2.0

| Название | Единица | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Номинальное усилие | кН | 400 |
| Точность изгиба | Градус | Автоматическая компенсация<±0.5+Ручная компенсация до <±0.2 |
| Макс. Ход изгиба | мм | 250 |
| Ход боковой упорной планки | мм | 2000 |
| Макс. скорость перемешения боковой упорной планки (X-Ось) | м/мин | 15 |
| Головка изгиба(Y-Ось) | м/мин | Высокая скорость 6, низкая скорость 1.2 |
| Мин. Внутренная ширина U-образного изгиба | мм | 40 |
| Макс. угол изгиба | Градус | 90 |
| гладкое гнутье (ширина×толщина) | мм | 200×16 |
| изгиб на ребро(ширина×толщина) | мм | 125×12 |
| Вес главной машины | кг | 2300 |
| Потребная площадь основной машины：длина×ширина | мм | 4000×3500 |
| Макс. гидравлическое давление | МПа | 35 |
| Общая мощность двигателя | кВт | 6.75 |
| Общая мощность электропитания | кВт | 9.5кВт |

В-третьих , конфикурация машины

| Часть управления |
| --- |
| № | Назваие | Описание |
| 1 | индуктор | Schneider |
| 2 | контрольная кнопка | OMRON |
| 3 | сенсорный экран | OMRON |
| 4 | Компьютер | Lenovo |
| 5 | AC контактор | Schneider |
| 6 | выключатель | Schneider |
| 7 | Решетки шкала | итальянское совместное предприятие |
| 8 | Управляющее программное обеспечение и вспомагательное проектирование CAD | Специальная система для обработки шин |
| Гидравлическая часть |
| № | Название | Описание |
| 1 | электромагтнитный клапан высокого давления | Италия |
| 2 | Трубный отвод | США PK |
| 3 | трубка высокого давления | США PK |
| 4 | уплотняющая деталь | США PK |
| 5 | Плунжерный насос | китайско-германское совместное предприятие |
| 6 | Электродвигатель | ABB |

В-четвертых, Запчасти машины

Пресс-форма для шиногиба на плоскость

R5 R10       2 пара

Пресс-форма для шиногиба на ребро

1 пар

3. Запасные части вместе с машиной

| ключ для винтов с внутренним шестигранником | 3、4、5、6、8、10、17 | Каждый по 1 шт |
| --- | --- | --- |
| удлинённый ключ для винтов с внутренним шестигранником | 14 | 1шт |
| гаечный ключ | 8-10、12-14、17-19、22-24、34-36、41-46 | Каждый по 1 шт |
|  | 27-30 | 2шт |
| Крестовая отвертка | 3×75、6×100 | Каждый по 1 шт |
| Плоская отвертка | 3×75、6×100 | Каждый по 1 шт |
| Пресставотница , бюретка |  | Каждый по 1 шт |