Благодарим Вас за интерес к оборудованию, поставляемому ГК «АЛЕКО»!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Группа Компаний «АЛЕКО» приветствует Вас!

В 2009 году был введен в эксплуатацию новый инжинирингово-производственный комплекс «Алеко Экстружен Технолоджи». Группа компаний «Алеко» реализует проект создания концептуально нового, современного производства экструзионных линий на базе имеющегося многолетнего опыта, с применением технологий своих европейских партнеров.

В сотрудничестве с немецкими машиностроителями наши специалисты создали абсолютно новую линейку экструдеров – это уникальные машины, не имеющие аналогов на российском рынке. ГК «Алеко» была приобретена лицензия на производство многослойных экструзионных головок, системы внутреннего охлаждения (IBC), а также шнек-гильз (компрессионных, барьерных, двухзаходных) у немецкой инжиниринговой компании “Plamex”. Указанные узлы разрабатывал специально для нашей компании господин Франк Любке – ведущий инженер-конструктор компании “Plamex”, который более 15 лет проработал в таких известных немецких компаниях, как “KUHNE” и “Reifenhauser”.

«Мы благодарны Вам за интерес, проявляемый к оборудованию группы компании «Алеко». Наибольшую ценность для нас представляет доверие наших Клиентов. Поэтому, нам очень важно Ваше мнение о работе нашей компании и качестве выпускаемого нами оборудования, об уровне предоставляемого нами сервиса, оперативности и точности работы наших специалистов.

Только при условии качественной обратной связи с Вами, уважаемые Клиенты, у нашей компании есть будущее, поскольку, понимать Вас  - означает соответствовать Вашим потребностям и становиться лучше».

Президент ГК «Алеко»

Докукин А.Н.

ABA型聚乙烯薄膜生产线，型号：Aleko -800-35/35

1. 主要的技术规格

| 1.1. | 加工的材料 (颗粒) | 低压聚乙烯/ LLDPE/再生原料/CaCO3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | 折叠软管的最大宽度, mm | 800 |
| 1.3. | 薄膜的厚度, 微米, HDPE | 6-40 |
| 1.4. | 缠绕的卷的最大直径, mm | 2х400 |
| 1.5. | 缠绕薄膜的最大线性速度, m/min | 70 |
| 1.6. | 挤出机的最大产能, kg/h | 达90 |
| 1.7. | 螺杆的公称直径 «А», «В» mm | 35/35 |
| 1.8. | 螺杆的长径比 | 32/1 |
| 1.9. | 螺杆的转速, 无级, 可调, min | 15-125 |
| 1.10. | 德国《ABB》公司的变频器，包括： - 螺旋挤压机«А» , «B» 的主驱动 - “吹风环”发动机 - 中间的拉进式发动机 - 缠绕装置发动机1,2 | 6 2 х 1 1 1 2х1 |

2. 螺旋挤压机 (层«А», «В»)

| 2.1. | 螺杆类型 | 减压的. 带有强制冷却套筒 槽纹装料区. 德国设计. |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | 螺杆直径, mm | 35 |
| 2.3. | 产能 (当宽度为600 mm, 厚度为20微米时), 千克/小时 | 90千克 |
| 2.4. | 套筒螺杆的制作材料 | SACM 645, 日本 |
| 2.5. | 套筒螺杆的硬度 | 63-68 HRC |
| 2.6. | 主驱动发动机的功率, 千瓦 | 7,5-11 (用 «Delta»变频器控制, 台湾 |
| 2.7. | 加热区域的数量 | 3 |
| 2.8. | 加热器的功率, 千瓦 | 6 |

3. 挤出机的挤出头和进气环

| 3.1. | 挤出头的类型 | 环形的，带有螺旋分配器 |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | 挤出头直径, mm - HDPE - 一套附加的心轴-阴模 | 1 PCS. 125 （根据客户的选择灵活更改） 80 |
| 3.3. | 挤出头的制作材料 | 头的材料 S45C 镀铬的 50 微米 抛光达 30 微米 |
| 3.4. | 加热区的数量, 包括: - 挤出头 -模头料道 «А» - 模头料道 «В» | 8 5 2 1 |
| 3.5. | 加热器功率, 千瓦 | 8 |
| 3.6. | 进气环 | 单槽的，可调 |
| 3.7. | 进气环的制作材料 | 压铸铝. |
| 3.8. | 进气发动机功率,千瓦 | 1,5 (使用台湾 «Delta» 变频控制) |

4. 排气装置.

| 4.1. | 装置类型 | 带气动压紧装置 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | 排气轴的宽度, mm | 850 |
| 4.3. | 高效缠绕, mm | 800 |
| 4.4. | 排气发动机功率, 千瓦 | 0,75 (使用台湾 «Delta» 变频控制 |

5. 缠绕装置

| 5.1. | 缠绕的类型 | 接触式带气动压紧装置 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | 缠绕工位的数量 | 2 |
| 5.3. | 位置 | 一对一 |
| 5.4. | 卷绕轴宽度, mm | 850 |
| 5.5. | 缠绕的有效宽度 | 800 |
| 5.6. | 缠绕卷的直径, mm(最大) | 700 |
| 5.7. | 缠绕发动机功率, 千瓦 | 0,75 (使用台湾 «Delta» 变频控制) |

设备的配套

- 螺旋组件, 材料SACM 645 (螺旋推进杆设计 – 德国), 硬度 63-68 HRC;

- 稳定的床座阻止振动;

- 动态的平衡轴(排出, 缠绕, 环绕轴);

- 符合人类工程学的控制柜, 直接安装在床座上;

- 螺杆-套筒易拆卸的外罩，易于维护 ;

- 锥形料斗 ，进料速度50 千克/小时，带小窗以反映原料在料斗内的高度;

- 挡板式过滤器;

- 主驱动减速器，带有低噪音、抛光的倾斜齿轮；

- 单槽的铝进气环;

- 软管宽度控制装置

- 作槽装置

- 压印组件

- 气动装置«CAMOZZI», 意大利;

- 逆变器 «Delta» 台湾;

- 热度控制器 «Omron» 日本;

- 粉末式 (锤式) 涂漆显著的提高了耐磨性;

- 成套的刀具:侧刀 -1 PCS., 纵向刀 1 PCS.

- 成套的备件保证1年不间断的工作。

保修期 (最多3年)和售后服务:

聚乙烯薄膜挤出生产线组件，零部件列表，型号“Aleko -800”，为此延长保修期：

| 序号. | 组成 | 保修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组件，零部件名称 |  |  |  |
| 1 | 挤出模块包括 | 螺旋推进杆- 套筒 (当加工初级原料时) | 2 年 |  |
|  |  | 主驱动减速器 | 3 年 | 除了 : А) 密封装置 Б) 轴承 В) 紧固零件 Г) 止动环 |
|  |  | 烛式过滤器 | 3 年 | 除了过滤网 过滤器组件 |
|  |  | 挤出头 | 2 年 |  |
|  |  | 吹气环 | 3 年 |  |
| 2 | 装配台 |  | 3 年 |  |
| 3 | 有线的隔板 |  | 3 年 |  |
| 4 | 软管宽度传感器 |  | 3 年 |  |
| 5 | 折叠装置 |  | 3 年 |  |
| 6 | 作槽装置 |  | 3 年 |  |
| 7 | 环绕压辊块 |  | 2 年 | 除了 : А) 密封装置 Б) 轴承 В) 止动环 Г) 紧固零件 |
| 8 | 纵向刀 |  | 3 年 | 除了切削工具 |
| 9 | 侧向刀 |  | 3 年 | 除了切削工具 |
| 11 | 气动系统 |  | 1 年 |  |

培训和调试工作是免费的。