Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЯ ИНВЕСТ»

| ИНН/КПП | 7718544458/771801001, КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г. Москва, р/сч.: 40702810600080004281, к/сч 30101810600000000184 БИК 044585184 |
| --- | --- |

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп. 2.                                                              	тел./факс  (495) 987-11-91

Исх.№   1103-1  от  14.10. 2014 г.

Генеральному директору

Добрый день!

Прошу Вас рассмотреть наш запрос и направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку оборудования для м.р. «Галкыныш».

Оборудование планируется к закупке и  поставке в ГК «Туркменгаз» в 1кв.2015г.

| № | Шифр, наименование оборудования | Потребность, кол-во, шт. | Наружный диаметр обсадной трубы на устье скважины, мм | Макс.рабочее давление, МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Цементировочные головки |  |  |  |  |
| 1 | ГЦК 508, ГУЦ 508 или аналог | 2 | 508 | не менее 10,0 | с тремя подсоединяемыми тампонажными линиями |
| 2 | 2ГЦК 340, ГУЦ 340 или аналог (для двухступенчатого цементирования) | 2 | 339,7 | не менее 30,0 | с пятью подсоединяемыми тампонажными линиями |
| 3 | 2ГЦК 245х251, ГУЦ -245-251 или аналог (для двухступенчатого цементирования) | 2 | 244,5 | не менее 32,0 | с пятью подсоединяемыми тампонажными линиями |
| 4 | 2ГЦК 178х194, ГУЦ -178-194 или аналог (для двухступенчатого цементирования) | 2 | 193,7 | не менее 40,0 | с пятью подсоединяемыми тампонажными линиями |
| 5 | 2ГЦК 168х178, ГУЦ -168-178 или аналог (для двухступенчатого цементирования) | 2 | 177,8 | не менее 40,0 | с пятью подсоединяемыми тампонажными линиями |
|  | II. Ключ гидроприводный подвесной для обсадных труб |  |  |  |  |
| 1 | KG 340/35 ОТ, (TQ340-35)ГКН или аналог (для механизации свинчивания и развинчивания обсадных труб с контролем и автоматическим ограничением крутящего момента в процессе работ) | 1 к-т | диаметры захватываемых труб 139,7-339,7 мм | - | - ключ должен быть изготовлен согласно требованиям API; - предусмотреть поставку плашек (сухарей) - по 100 штук под каждый размер труб |

Условия поставки :

Ст. назначения – DAP. Ст.  DAP Аннау, код ст. 752707, Туркменистан,

или EXW – франко- завод.

| С уважением, Генеральный директор |  | A.П. Братишко |
| --- | --- | --- |

Executive,

Candidate of Technical Sciences, Alexander Khrunich

т/ф (495) 987-11-91,

E-mail: khrunich@veyainvest.com,

Моб.: +7 905 5013878