DF  1827

WWW.DONGFENG.COM.UY

RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500

EFICIENTE CONSUMO,

MÁS PRODUCTIVIDAD

FICHA TÉCNICA

DF-1827

PESOS (KG)

P.B.V.

Tara

Capacidad de carga máxima

DIMENSIONES (MM)

Largo total

Distancia entre ejes

Ancho total cabina (s/espejos)

Altura

MOTOR

Marca

Modelo



16.000

5.250

10.750



8.750

5.000

2.370

2.850



Dongfeng Cummins

ISLDe210-40

CABINA

Cabina

Abatimiento de cabina

Parabrisas

Toma de aire motor

Parachoques

Aire acondicionado

Asiento conductor

Bocina

Alzavidrio

Velocímetro

Tacómetro



Con litera

Eléctrico y mecánico

Parabrisas y cristales inastillables

A nivel de techo

Con neblineros

Si

Con suspensión neumática

Eléctrica y neumática

Electricos

Potencia máxima

Torque máximo

Cilindrada

Número de cilindros

Sistema de inyección

210 hp @ 2.500 r.p.m.

785 Nm / 1.500 r.p.m.

6.7 litros

6 cilindros en línea

Inyección electronica

con bomba de alta presión,

Marcador de combustible

Marcador de temperatura

Luces testigo

Velocidad crucero

Indicador de urea

CHASIS



EMBRAGUE

Tipo

TRANSIMSIÓN

Marca

Nº de marchas

DIRECCIÓN

Tipo

NEUMÁTICOS

7  Neumáticos

Common Rail Sistema E IV SCR (urea)



Monodisco con mando

y accionamiento hidroneumático



Dongfeng DF6S900

Manual de 16 velocidades

adelante sincronizadas + reversa

Hidráulica



275/80R22.5

Sección de largueros

Espesor

SUSPENSIÓN

Tipo

Amortiguadores

VOLÚMENES (LITROS)

Tanque de combustible

Tanque de urea

EQUIPO STANDARD

Gata hidráulica

Set de herramientas

GARANTÍA*

250 x 85 mm

8 mm



Resortes semielípticos

Hidráulicos de doble efecto



Acero, 280 lts

40 lts





FRENOS

Freno de servicio



Neumáticos de doble

1 año sin límite de kilometraje

DIMENSIONES



circuito independientes,

ABS, válvula compensadora

de frenado, según carga

Freno auxiliar

Freno motor al escape

Freno de estacionamiento

De accionamiento neumático,

SISTEM ELÉCRICO

Circuito eléctrico

con inmobilización asegurada

por cilindros de freno a resorte



24 V, con corta corriente

Póliza de Garantía

Batería

140 A

RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500 | TEL: 2698 76 68 | WWW.DONGFENG.COM.UY

# Text boxes

TEL: 2698 76 68

Nota: El constructor se reserva el derecho de modi car las caracteristicas

descritas anteriormente sin previo aviso. * Condiciones estipuladas en