Inquiry No.: KLE141020DK1A

Date:	2014-10-20

Contact:    Alison Lee

Tel.:        0086-13570460814

Fax:        0086-20-28663078

E-Mail:     crystalivy@gzkoller.com

Báo giá

To:

Att.: Cong Trieu Hoang

Country: Vietnam

Tel.:

Fax:

E-mail: trieuhoanglong2013@gmail.com

Giá của DK10 Mày làm đá cây nhôm tấm hệ thống bay hơi trực tiếp

| Nhà sản xuất | KOLLER | Tin nhắn của No. | KLE141020DK1A |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình thức thanh toán | T/T | Giá hợp lệ | 30 NGÀY |
| Dự án | Tên sản phẩm | Số lượng (SET) | Đơn vị Giá (USD) | Thời gian giao (Ngày) | Số tiền （USD） |
| 1 | 1 tấn DK10 Mày làm đá cây nhôm tấm hệ thống bay hơi trực tiếp | 1 | $8,600 | 30 | $8,600 |
| FOB Guangzhou Cảng :$ 8,600 USD |

Thông số kỹ thuật

| SI No. | Mô Tả Sản Phẩm | Các chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian đóng băng | 2 giờ (xấp xỉ) |
| 2 | Trọng lượng của từng mảnh băng | 4.5kg |
| 3 | Năng lực sản xuất | 1.000 kg / ngày |
| 4 | Các hốc đá của các thiết bị bay hơi | Đóng băng tấm bằng nhôm |
| 5 | Cách nhiệt thùng | Được bọc bằng thép không gỉ tấm |
| 6 | Máy nén | Copeland |
| 7 | Chất làm lạnh | R22 (Freon Based) |
| 8 | Bình ngưng | Không khí bình ngưng làm mát |
| 9 | Thiết bị điều khiển và an toàn | Điện điều khiển hộp điều tự đông HP / LP chuyển mạch với thiết lập lại tự động, dẫn sử dụng thiết lập lại cho điều khiển áp lực chuyển đổi dầu |
| 10 | Cài đặt các điện | 380V / 3P / 50 Hz |
| 11 | Kích thước | 1900mm*1130mm*1100mm |
| 12 | Nước xuất xứ | China |

Những thành phần chính của máy là như sau

- Mạch làm lạnh chính của được làm thành thép ống không gỉ, ống khác sẽ có vật liệu đồng nhưng sẽ được sơn.

- Không gỉ những giảm rung thép trên máy nén cung ứng và đường hút.

- Danfoss loại van mở rộng.

- Nhận lỏng với van an toàn.

- SPORLAN hiệu suất cao lọc freon.

- DANFOSS kính với tầm nhìn chỉ báo độ ẩm.

- DANFOSS solenoid valve

- ALCO tách dầu

- SPORLAN lọc vào dây chuyền hút

Hình ảnh của các DK10  1000kg viết mỗi ngày

Hộp điều khiển của thuật điện            Bằng nhôm tấm băng nấm mốc

Công ty