# DS56-III Техническая линия по производству кукурузных хлопьев и сухих завтраков(120-150кг/час)

Часть 1 /  Список машины :

| № | Описание | Кол-во (штук) | Технические параметры | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миксер сырого материала | 1 | Производительность:25кг/раз（300кг/час） Мощность:3кВт Скорость двигателя:385 оборотов в минуту Вес :200кг Габаритный размер :1000×500×800мм |  |
| 2 | Винтовой конвейер | 1 | Макс. Производительность :300-400кг/час Мощность:0.75 кВт Вес:100кг Габаритный размер :1600×300×2300мм |  |
| 3 | DS56-III Двухшнековый экструдер | 1 | Производительность :120-150кг/час Мощность : 35кВт Режим регулировки скорости : преобразователь частоты Габаритный размер:2500x800x 1800мм |  |
| 4 | Воздушный конвейер | 1 | Мощность :0.55кВт Вес :3кг Скорость двигателя :2850 оборотов в минуту Макс. производительность :450кг/час |  |
| 5 | Сушилка горячим воздухом | 1 | Производительность :300-500 кг/час Мощность: 0.55кВт Вес:100кг Габаритный размер :2500x1500x1600мм |  |
| 6 | Воздушный конвейер | 1 | Мощность:0.55кВт Вес:3кг Скорость двигателя :2850 оборотов в минуту Макс. производительность :450кг/час |  |
| 7 | Машина для прессовки хпольев | 1 | Мощность:15кВт Производительность : 200кг/час Вес: 3500кг Габаритный размер:1200×1200×3000мм |  |
| 8 | Воздушный конвейер | 1 | Мощность :0.55кВт Вес :3кг Скорость двигателя :2850 оборотов в минуту Макс. производительность:450кг/час |  |
| 9 | SXD трехслойная электрическая сушилка | 1 | Мощность двигателя трансмиссии:0.55кВт Мощность : 27.5кВт Производительность :300кг/час Вес: 2000кг Габаритный размер :4500×1000×700 мм |  |
| 10 | Подъемник | 1 | Производительность :300кг/час Мощность :0.37кВт Вес : 5кг Габаритный размер :1500×400×1500мм |  |
| 11 | Распределитель материала | 1 | Производительность :300кг/час Мощность : 0.4кВт Вес : 100кг Габаритный размер: 1200×500×1000мм |  |
| 12 | Машина для раздувания горячим воздухом | 1 | Производительность : 150кг/час Общая мощность : 50кВт Мощность двигателя : 0.75кВт Вес : 2000кг Габаритный размер : 4000×600×2500мм |  |
| 13 | Прослоечный котёл ( Jacketed pan) | 1 | Объём: 100Л Мощность :12 кВт Габаритный размер : 1200x800x1400мм |  |
| 14 | Машина для плавления сахара | 1 | Производительность :600кг/час Общая мощность :6кВт Вес : 500кг Габаритный размер :1200×800×1500 мм |  |
| 15 | Опрыскиватель сахара | 1 | Мощность :0.55кВт Производительность :150кг/час Вес : 300кг Скорость ролика :20 оборотов в минуту Габаритный размер :2300×500×1500мм |  |
| 16 | Пятислойная сушилка (электрическая) с охладителем | 1 | Мощность нагрева :40кВт Производительность :600кг/час Вес : 2200кг Габаритный размер :18000×800×1800мм |  |

Часть 2 /  Предложения и параметры полной технической линии:

Цена на DS56-III техническую линию по производству кукурузных хлопьев и сухих завтроков с производительностью 120-150кг/час вот это  FOB Qingdao USD98,000/набор .

Кстати: Если вам нужно и мы также можем поставить вам газовые /топливые сушилки для No. 9 & No.16 и цена будет 6000 долларов США выше.

- Производительность : 120-150кг/час .

- Установленная мощность :118 кВт.

- Потребляемая мощность : 88кВт

- Длина :48м

- Напряжение/частота(3 фазы): 380В,50Гц(мы можем изменить напряжение в соответствии с потребностями покупателя).

- Количество работников : 2-4 человека

- Срок гарантии: 1 год с даты завершения ввода в эксплуатацию.

8.  Инструкция по обслуживанию : на английском языке

Часть 3 /  Примечания:

1. Условия доставки : FOB Qingdao, Китай.

2. Срок доставки :в течение70 дней после получения предоплаты .

3. Условии оплаты : 30% T / Tвзноса, выплачивается 70% T / T перед поставкой.

4. Мы также предоставим общие технологии и помощные здания и рецепты бесплатно вместе с этой линией .

5. Материалы поверхности полной технологической линии и всех частей , которые контакты с продуктами питания изготовлены из нержавеющей стали пищевого класса.

6. Мы предоставим установку /тестирование /послепродажные службы . Мы будем прислать 2 опытные технические персоналы для установки , пробного запуска и обучение ваших сотрудников в течение примерно 10-20 дней . Но покупатель должен нести отвественность за расходы туда и обратно авиабилетов, питание и проживание в месте покупателя и зарплату USD 60 / день / человек .