خط إنتاج الأكياس المنسوجة PP (خمسة مليون في السنة)

| الوصف | رقم النموذج | سعر الوحدة | الكمية | القيمة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. آلة تصنيع الشريط البلاستيكي | SJ-FS110/800B | $24800 | قطعة واحدة | $24800.00 |
| 2. آلة لف البلاستيك بنوع كامة | S-STL-II/150 | $9750 | قطعة واحدة | $9750.00 |
| 3. آلة النسج على نول دائري بأربع مكوكات | YF-XT-750/4 | $5200 | 10 قطع | $52000.00 |
| 4. خلاط التجفيف | YFJ-50 | $1000 | قطعة واحدة | $1000.00 |
| 5. آلة التغذية التقائية | XTL300 | $680 | قطعة واحدة | $680.00 |
| 6. آلة إعادة تدوير البلاستيك | YF-FL120-II | $7250 | قطعة واحدة | $7250.00 |
| 7. آلة الطباعة بثلاثة ألوان | S-YFY-800IIIB | $5580 | قطعة واحدة | $5580.00 |
| 8. آلة التعبئة الهيدروليكية | KS-850 | $2630 | قطعة واحدة | $2630.00 |
| 9. آلة الخياطة | GK8-2 | $350 | 3 قطع | $1050.00 |
| 10. آلة قطع الكيس | CD-II | $530 | قطعتين | $1060.00 |
| 11. بكرة لف الشريط البلاستيكي | 38x230mm | $0.35 | 20000 قطعة | $7000.00 |
| 12. قطع الغيار |  | $10000 | الكثير | $10000.00 |
| السعر الإجمالي فوب مدينة WENZHOU |  |  |  | $122800.00 |

إن الآلات المذكورة أعلاه تهدف إلى تصنيع أكياس منسوجة PP عادية، من أجل تعبئة مواد مثل الأرز، القمح، علف الحيوانات، إلخ. لقد تم تحديد كل الأسعار وفقاً لشروط FOB Wenzhou. إذا كان لديك أي متطلبات شخصية أخرى، يرجى إبلاغي بها.

بلد التزويد/المنشأ: الصين

نوع التعبئة: تعبئة مكشوفة

شروط الدفع: 30%T/T مقدماً، 70%T/T قبل التسليم أو 100% عن طريق الإطلاع على L/C الغير قابل للإلغاء.

فترة التسليم: خلال 50 يوم بعد أن نقوم بإستلام الدفع المقدم أو L/C

التركيب: المشتري يقوم بتوفير لكل فني سكن، تذكرة طيران ذهاب وإياب، فيزا وراتب $65/شخص/يوم

فترة الضمان: عام واحد ما عدا الأجزاء سريعة التلف

المواد الخام: PP (البولي بروبلين)، نوع ليف النخيل (MFI أقل من 5.0 جرام/10 دقائق)

مخطط سير الإنتاج

1. آلة تصنيع شريط البلاستيك

SJ-FS110/800B: قطر البرغي (mm): 110

نسبة L/D للبرغي: 23:1

السرعة الدورانية للبرغي (r/min): 25-75

عرض القالب (mm): 800

طاقة المحرك (kw): 30

طاقة التسخين لجهاز البثق: 36

طاقة محرك جهاز البثق: 7.5

طاقة التسخين للمحرك: 15

معدل تشكيل الفرن (kw): 4-8

سمك الشريط (mm): 0.025-0.08

القدرة (kg/h): 50-100

السرعة الخطية: 80-200(r/min)

أبعاد التركيب (L*W*H): 13300*1500*2000

الوزن: 6500kg

آلة لف الشريط البلاستيكي بنوع الكامة

S-STL-II/320: عدد طبقات المحور: 5

عدد المحاور: 150

أبعاد المكوك (D*L)(mm): 38*230

السرعة الخطية للف الشريط (m/min): 80-150

طاقة المحرك الرئيسي (kw): 2

طاقة محرك اللف (kw): 7

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 5000*1500*1700

الوزن: 3000kg

3. منسج دائري بست مكوكات نوع الكامة الصغيرة بدون زيت مع الذراع المتأرجح

المزايا: عدم وجود قضيب منزلق  عدم وجود كتلة إنزلاق  إستهلاك منخفض للطاقة  ضوضاء منخفضة

1. يتم إستخدام طاولة محدبة ونوع الكامة الصغيرة وكذلك ناقل الحركة بعجلة دوارة ذات عارضة متأرجحة. وأجزاء قابلة للكسر بشكل أقل.

2. يتم إزالة القضيب وكتلة الإنزلاق في حين يتم تقليل الأجزاء التالفة.

3. يتم إستخدام ناقل الحركة الدوار في الهيكل كله، والذي لا يحتاج إلى تشحيم.

4. إن السرعة الدورانية للمحرك الرئيسي هي 180r/m، الطاقة 1.5/2.2kw والذي يعمل على توفير 10 آلاف درجة كهربائية بالمقارنة بالمحرك 4kw.

5. يمكن إستخدام خيط بلاستيك ذو قوة منخفضة المصنوع من 100% من البلاستيك المعاد تشكيله وذلك من أجل عملية النسج.

6. إستخدام مقعد ألومنيوم مزدوج المقعد، مما يسهل تغيير الدعامة والقضيب المتأرجح.

YF-XT-750/4: عدد المكوكات: 4

عرض طوي النسيج (mm): 350-750

الحد الأقصى لعدد اللفات: 640/768

السرعة الدورانية للمحرك الرئيسي (r/min): 140-180

القدرة (meter/min ): 1.4-1.8

طاقة المحرك الرئيسي (kw): 2.2

الطاقة الكلية (kw): 2.7

الوزن (kg): 1800

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 8300*2200*2730

4. خلاط التجفيف

YFJ-50: حجم القادوس  (D*H) (mm): 500*600

القدرة الإنتاجية (kg/h): 200

طاقة المحرك (kw): 15-18.5

أبعاد التركيب (L*W*H): 1250*700*1100

الوزن (kg): 300

5. آلة تغذية أوتوماتيكية

يمكن أن تقوم الآلة بنقل المواد الجافة إلى قادوس جهاز البثق من أجل تقليل كثافة العمالة وأيضاً تغذية المواد بكمية ثابتة في وقت ثابت.

XTL300: طريقة تغذية المواد: طريقة حلزونية

الطاقة  (kw): 1.1

أبعاد التركيب (L×W×H) (mm): 2700× 1200× 2000

6. آلة إعادة تدوير البلاستيك

SJ-FL120-II: قطر البرغي  (mm): 120mm

نسبة L/D للبرغي: 10:1 برغي رئيسي

السرعة الدورانية (r/min): 50-80

طاقة المحرك (kw): 18.5

طاقة المحرك الفرعي (kw): 7.5

طاقة محرك القطع  (kw): 1.1

طاقة التسخين (kw): 12

القدرة الإنتاجية  (kg/h): 40-80

أبعاد التركيب  (L*W*H)(mm): 4500*2000*1100

الوزن (kg): 1200

7. آلة الطباعة أوفست لكيس منسوج pp

S-YFY-800IIIB: الحد الأقصى لعرض المدخل (mm): 800

الحد الأقصى لعرض الطبع (mm): 660

الحد الأقصى لطول الطبع (mm): 1200

سمك لوحة الطبع المطاطية (mm): 4

قطر أسطوانة الطبع (mm): 480

قدرة الطبع (pcs/h): 1000-2000

عدد ألوان الطبع: 3 ألوان

طاقة المحرك (kw): 2.2

أبعاد التركيب  (L*W*H)(mm): 3400*1400*1300

الوزن (kg): 2000

8. مكبس هيدروليكي لحزم البالات

KS-850: ضغط التشغيل (mpa): 6-8

طاقة المحرك  (kw): 2.2

إرتفاع الكيس على اللف  (mm): 900

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 2000*930*2600

الوزن (kg): 1000

9. آلة الخياطة

GK8-2: الحد الأقصى لسرعة الخياطة (r/min): 1400

سلسة نوع الخيط (mm): خيط مزدوج

طول الخيط: 9-16mm

الحد الأقصى لسمك الخياطة (mm): 8mm

طاقة المحرك  (kw): 0.55kw

المعدل المستخدم: كيس منسوج pp

10. آلة قطع الكيس

CD-II: الحد الأقصى لعرض أسطوانة القماش  (mm): 800

وزن أسطوانة القماش (kg): أقل من 200

طاقة القطع الحراري (kw): 4

طاقة المحرك (kw): 0.37

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 5000*2000*1000

الوزن (kg): 300