Здравствуйте! 

Большое спасибо за Ваш запрос.

Мы искренно надеемся на сотрудничество с Вашей компанией! Мне нужно задать вам несколько вопросов, чтобы выбрать подходящее оборудование и сделать дизайн для Вас:

1. Какие металлические частицы Вы хотите сушить? Размер какой? Массовая плотность какая?

2. Какая влажность перед сушкой? Какая влажность после сушки требуете?

3. Какую температуру сушки Вы просите?

4. Какая мощность в час после сушки?

5. Какой источник тепла для сушки?

Касательно вопросов:

- Оборудование необходимо для сушки никеля гранулированного. Никель гранулированный представляет собой металл в виде плотных светлых гранул.

Гранулометрический состав колеблется в определенных пределах в зависимости от условий выпуска плавки, представлен ниже:

| Фракции, мм Выход, % |
| --- |
| +40 | -40/+20 | -20/+10 | -10/+5 | -5 |
| 0,5-5,0 | 29-31 | 50-55 | 11-15 | 1-10 |

Насыпной вес никеля гранулированного составляет  до  5,5 т/м3.

- Начальная влажность перед сушкой составляет 3%. Влажность никеля гранулированного после сушки не должна превышать 0,2 %.

- Температура сушки должна быть достаточной для обеспечения конечной влажности и производительности оборудования. Думая до 300 0С.

- Количество никеля гранулированного, поступающего на сушку составляет 1 300 тонн в месяц, что соответствует производительности 2 тонны/час.

- Источник тепла - предпочтительней электроэнергия, сушка горячим воздухом.