Switch Solenoid

Model NO：Z11C-37YC                                               SM-CCBZ-001

Technical Parameters

| Power type | DC | Rated Voltage（V） | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage Range（%） | ±10 | Power Consumption（W） | 32 |
| Stable Current（A） | 0.95 | Cold Status Current（A） | 1.32 |
| Temperature Rise （K） | 91 | Stable force（N） | ≥37 |
| Full stroke（mm） | 6.5 | Rated stroke（mm） | 2.8 |
| Isolation Grade | H/180℃ | Duty Time（%） | 100 |
| Oil Pressure Duration（MPa） | 21 | IP Grade | IP65 |
| Max Switch Frequency（t/h） | 15000 | Life Cycle（t） | 10X106 |

Stable S—F  CURVE                           testing current:0.95A

Outside shape and installation dimensions

Switch Solenoid

Model NO.：J12-27YC                                 SM-CCBZ-006

Technical Parameters

| Power type | AC | Rated Voltage（V） | 220/50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage Range（%） | ±10 | Power Consumption（W） | 22.5 |
| Stable force（N） | ≥27 | Cold Current（A） | 0.23 |
| Full Stroke（mm） | ≥6.5 | Rated Stroke（mm） | 2.8 |
| Isolation Grade | H/180℃ | Duty Time（%） | 100 |
| Oil Pressure Duration（MPa） | 21 | IP Grade | IP65 |
| Max Switch Frequency（t/h） | 12000 | Life Cycle（t） | 10X106 |

Stable S—F  CURVE                                testing current:0.23A

Outside shape and installation dimensions