Interruptor de solenoide

Modelo：Z11C-37YC                                               SM-CCBZ-001

Parámetros técnicos

| Tipo de potencia | DC | Voltaje nominal（V） | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango de voltaje（%） | ±10 | Consumo de energía（W） | 32 |
| Corriente estable（A） | 0.95 | Corriente con estado frío（A） | 1.32 |
| Aumento de temperatura （K） | 91 | Fuerza estable（N） | ≥37 |
| Recorrido completo（mm） | 6.5 | Recorrido nominal（mm） | 2.8 |
| Grado de aislamiento | H/180℃ | Tiempo de servicio（%） | 100 |
| Duración de presión de aceite（MPa） | 21 | Grado IP | IP65 |
| Frecuencia máxima de interruptor（t/h） | 15000 | Ciclo de vida（t） | 10X106 |

Estable S—F  CURVA                           Corriente de prueba:0.95A

Forma exterior y dimension de instalación

Switch Solenoid

Model NO.：J12-27YC                                 SM-CCBZ-006

Parámetros técnicos

| Tipo de potencia | AC | Voltaje nominal（V） | 220/50HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango de voltaje（%） | ±10 | Consumo de energía（W） | 22.5 |
| Fuerza estable（N） | ≥27 | Corriente fría（A） | 0.23 |
| Recorrido completo（mm） | ≥6.5 | Recorrido nominal（mm） | 2.8 |
| Grado de aislamiento | H/180℃ | Tiempo de servicio（%） | 100 |
| Duración de presión de aceite（MPa） | 21 | Grado IP | IP65 |
| Frecuencia máxima de interruptor（t/h） | 12000 | Ciclo de vida（t） | 10X106 |

Estable S—F  CURVA                          Corriente de prueba:0.23A

Forma exterior y dimension de instalación