型号 01

特征

2.1.1.1. 输入为单相， 220 VCA;

2.1.1.2. 输出为三相， 220 VCA;

2.1.1.3. 最低保护级别 附带 IP 20;

2.1.1.4. 提供 拆卸型的水晶液体IHM (Interface Human Machine) – 应该指用户界面 ;

2.1.1.5. EMC内置滤波器;

2.1.1.6. RFI 内置滤波器;

2.1.1.7. 内部能源电压为额定电压 24 VDC ，载量为 200 mA;

2.1.1.8. 5 个数码输入口;

2.1.1.9. 2 个可设置的模拟量（分析，analogical）输入口，0 到 10 V 或 4 到 20 mA;

2.1.1.10. 1 个继电器输出口;

2.1.1.11. 1 个晶体管输出口;

2.1.1.12. 1 个可设置的模拟量输出口用于所有变频器的测量参数;

2.1.1.13. 可以安装一个扩展模块，由至少三个继电器模块组成;

2.1.1.14. 通信模块 Modbus RTU;

2.1.1.15. 拥有 CE, UL, cL, C-TICK等认证;

2.1.1.16. 用户手册，IHM和功能等具备葡语版本

2.1.2.1. 2 个PID的独立控件;

2.1.2.2. 7 个由客户预订应用的宏件;

2.1.2.3. 斜面 S（ramp）;

2.1.2.4. 无传感器矢量控制;

2.1.2.5. 负载保护功能, 电机泵应用组件运作时的特别保护;

2.1.2.6. 电流限制功能用于保证电机泵的组件在变换运作过程中的质量;

2.1.2.7. 休眠功能 / 苏醒功能 用来设定电机泵组件的低耗能状态;

2.1.2.8. 3 个可设定的监督功能 用来监督模拟量输入口和用于对电机泵组件进行特别的控制;

2.1.2.9. 通过过载电流来控制和复位, 欠压, 电压过载, 外部故障, 失去模拟信号（分析信号）.

保护

2.1.3.1. 输出口电动暗流;

2.1.3.2. 输出口过流电流;

2.1.3.3. 位于中间电路的低压电力;

2.1.3.4. 位于中间电路的超载电力;

2.1.3.5. 模拟量输入口丢失;

2.1.3.6. 变频器温度过载;

2.1.3.7. 电机的热保护;

2.1.3.8. 输出口短路.

型号 02

特征

2.2.1.1. 输入为三相，380 VCA;

2.2.1.2. 输出为三相，380 VCA;

2.2.1.3. 最低保护级别附带 IP 20;

2.2.1.4. 提供 拆卸型的水晶液体IHM (Interface Human Machine) – 应该指用户界面

2.2.1.5. EMC内置滤波器;;

2.2.1.6. RFI 内置滤波器;

2.2.1.7. 内部能源电压为额定电压 24 VDC ，载量为 200 mA;

2.2.1.8. 5 个数码输入口;

2.2.1.9. 2 个可设置的模拟量（分析，analogical）输入口，0 到 10 V 或 4 到 20 mA;

2.2.1.10. 1 个继电器输出口;

2.2.1.11. 1 个晶体管输出口;

2.2.1.12. 1 个可设置的模拟量输出口用于所有变频器的测量参数

2.2.1.13. 可以安装一个扩展模块，由至少三个继电器模块组成

2.2.1.14. 通信模块 Modbus RTU;

2.2.1.15. 拥有 CE, UL, cL, C-TICK等认证;

2.2.1.16. 用户手册，IHM和功能等具备葡语版本.

功能

2.2.2.1. 2 个PID的独立控件;

2.2.2.2. 7 个由客户预订应用的宏件

2.2.2.3. 斜面 S（ramp）

2.2.2.4. 无传感器矢量控制;

2.2.2.5. 负载保护功能, 电机泵应用组件运作时的特别保护

2.2.2.6. 电流限制功能用于保证电机泵的组件在变换运作过程中的质量

2.2.2.7. 休眠功能 / 苏醒功能 用来设定电机泵组件的低耗能状态;;

2.2.2.8. 3 个可设定的监督功能 用来监督模拟量输入口和用于对电机泵组件进行特别的控制;

2.2.2.9. 通过过载电流来控制和复位, 欠压, 电压过载, 外部故障, 失去模拟信号（分析信号）

保护

2.2.3.1. 输出口电动暗流;

2.2.3.2. 输出口过流电流;

2.2.3.3. 位于中间电路的低压电力;

2.2.3.4. 位于中间电路的超载电力;

2.2.3.5. 模拟量输入口丢失;

2.2.3.6. 变频器温度过载;

2.2.3.7. 电机的热保护;;

2.2.3.8. 输出口短路

数量

文件和技术信息

技术信息

每个产品必须附带以下信息:

5.1.1. 技术和商业信息;

5.1.2. 变频器的目录和描述;

5.1.3. 变频器的品牌和型号.

供货商必须保证提供12 个月的全方面保质服务， 在产品安装后 或 产品达到的18个月后, 这段时间内, 所有关于项目, 材料, 生产和运作 (质量)所出现的问题全部由供应商负责, 客户无需支付任何额外的款项. 如果在保质期内设备遭遇任何问题, 供应商必须立即更换客户的设备，并不收取任何费用.