# Zhejiang New Debao Machinery Co.,LTD

# ADD : 23# Wangsheng road,WangQuan Industrial Park,Pingyang,Zhejiang,China

# Contact:Grace Lee  Tel:0086-13989781831  E-mail:db2@debaochina.com

1. آلة تشكيل الكوب الورقي DB-L12

| موديل الآلة | سعر الوحدة | مدة التسليم | الدفع |
| --- | --- | --- | --- |
| آلة تشكيل الكوب الورقي DB-L12 | 13000 USD | 90 يوما | 100% L/C، الدفعة الأولى 30%، دفع المبلغ الباقي 70% قبل شحن الآلة |

2. الضمان: 3 سنوات لأجزاء الآلة ، 1 سنة لالأجزاء الكهربائية ( لا تشمل قطع الغيار)

خلال مدة الضمان، إذا كانت توجد مشكلة الجودة للآلة ( لا تشمل قطع الغيار)، المشتري يرسله إلى الشركة المزودة لتغيير أو لإصلاح، تكلفة الشحن ذهابا وإيابا على حساب المشتري. إذا كانت هذه المشكلة تحدث بسبب التشغيل غير الصحيح، يمكن للمشتري أن يرسل الأجزاء المعطلة إلى الشركة المزودة لتغيير ولإصلاح، ولكن المشتري أن يدفع تكلفة الجزء وتكلفة الشحن.

3. تفاصيل تركيب الآلة

يمكننا أن نرسل مهندسنا إلى شركة المشتري لتركيب آلة الكوب الورقي وتدريب على التشغيل. يجب على المشتري أن يدفع تكاليف التأشيرة، تذاكر الطائرة ذهابا وإيابا، الفندق، الأطعمة والمواصلات المحلية والمترجم الخ.

2

المواصفات التقنية

| الموديل | DB-L12 | DB-2L12 |
| --- | --- | --- |
| قدرة الإنتاج | 45-55pcs/min |
| الورق المطلوب | الورق المطلي بـ PE المفرد الجانب 150-250 gsm | الورق المطلي بـ PE المزدوج الجانب 150-380 gsm |
| سعة الحاوية | (A)φ50-90mm， (B)45-115mm, (C)φ35-64mm, (D)4.5-10mm. |
| متطلبات تزويد بالهواء ( الزبون يستعد) | ضغط العمل: 0.4-0.6Mpa، كمية الغاز: 0.5m3/minute |
| الطاقة الكاملة | 220v 50hz 3.8kw أو 380v 50hz 3.8kw ( تحكم التردد المتغير) |
| الوزن | 1300kg |
| الأبعاد الكاملة | 2550*1260*1700mm |
|  | المزايا | المميزات |
| 1 | الهيكل الرئيسي للآلة هو منحدر | يمكن تسهيل هبوط الأكواب إلى ثقوب الأكياس البلاستيكية، معدل هبوط الكوب يبلغ 99.99% |
| 2 | شكل الرأس هو مفلطح | يمكن ختم الكوب بسهولة، أفضل من الشكل الدائري |
| 3 | الآلة لها زنبرك | إنه يجعل الآلة تنقل ورق القاع إلى الكوب أوتوماتيكيا مع وظيفة التعديل |

ZHEJIANG NEW DEBAO MACHINRY CO.,LTD

GRACE LEE

الصلاحية: 30 يوما

2014-11-18