XQ28/2.6Y

概述

XQ28/2.6Y型修井动力钳是XQ28/1.8Y型修井动力钳的改进型，在油田修井作业中上卸抽油杆接头螺纹的专用工具。它具有以下特点：

1、　结构简洁、紧凑、轻便。主钳由低速大扭矩油马达驱动，手动换向阀与油马达直接匹配。

背钳类似于扳手。总重量与XQ28/1.8Y型相当。

2、　操作简单、方便、工作效率高。主钳装上相应规格颚板、背钳装上相应规格镶块，并将

主钳上的复位旋钮扳向相应的方向后，操纵手动换向阀即可实现上卸扣。两档变速，低速冲扣，高速旋扣。

3、　低档扭矩大。特别适用于因锈蚀等原因造成卸扣困难的丝扣。

技术参数

1、　适用范围　　　　　　     抽油杆CYG16、19、22、25、28

2、　额定高档扭矩KN.m（Ibf.ft）      0.8(590)

3、  额定低档扭矩KN.m（Ibf.ft）      2.6(1900)

4、  高档最高转速（r/min）     98

5、  低档最高转速（r/min）     32

6、  钳头开口尺寸mm（in）        62(2.4)

7、  外形尺寸：长×宽×高（mm）670×383×490

8、  移运质量kg（Ib）            100(220)

9、  额定系统压力MPa（Psi）       10(1450)

10、 最大供油量L/min（gpm）       80(21.1)