XQ28/2.6Y

Contorno

La llave de enrosque para varilla de bombeo XQ28/2.6Y es el tipo mejorado del producto XQ28/1.8Y，En las operaciones de reacondicionamiento del campo petrolífero en descarga herramientas especiales conjunto varilla roscada. Se tiene las característica como lo siguiente：

1、　La estructura es simple, compacto y ligero. Principal de la abrazadera directamente coincide con la baja velocidad alto esfuerzo de torsión impulsión hidráulica del motor, válvula manual y aceite de motor

Similar a una llave pinza trasera。El peso total es igual que el productoXQ28/1.8Y.

2、　La operación es fácil y conveniente, y la eficiencia de trabajo es alta. Después de que las mordazas principales montados en las especificaciones correspondientes, abrazadera trasera montada en las inserciones de las especificaciones correspondientes, perilla de reposición y tire el principal de la abrazadera en la dirección adecuada, se pueden observar grilletes en válvula de accionamiento manual. Dos tramos velocidad, baja velocidad golpe hebilla, hebilla giratoria de alta velocidad.

3、　Par low-end. Particularmente conveniente debido a la corrosión y otro causas dificultades roscados del grillo.

Parámetros técnicos

1、　Rango adecuado　　　　　varilla de bombeo CYG16、19、22、25、28

2、　Torque de gama alta nominal KN.m（Ibf.ft）      0.8(590)

3、  Torque de gama baja nominal KN.m（Ibf.ft）      2.6(1900)

4、  Máxima velocidad de rotación de gama alta（r/min）     98

5、  Máxima velocidad de rotación de gama baja（r/min）     32

6、  Tamaño de la abertura de la abrazadera mm（in）        62(2.4)

7、  Dimensión：largo×ancho×altura（mm）670×383×490

8、  Calidad de transbordo kg（Ib）            100(220)

9、  Presión nominal del sistema MPa（Psi）       10(1450)

10、 Capacidad máxima de alimentación de aceite L/min（gpm）       80(21.1)