Liste des matétiaux que le client doit préparer lui-même

1. Les matériaux que le client doit préparer pour la mise en marche de la sciè à fil：

- Câble d'alimentation

| Modèle | Spécification de câble d’alimentation (conducteur en cuivre) | Puissance | Spécification de l’interrupteur d'alimentation |
| --- | --- | --- | --- |
| DWM-55KW | 35MM²x3+16MM²x1 Longueur sur mesure | 85KVA | disjoncteur à air 3phases 165A |

En outre, s’il vous plaît préparez les raccords en cuivre de câble, les boîtes de distribution, les rubans électriques, etc. selon votre situation actuelle.

- Préparez les des installations d'approvisionnement en eau avec pression et débit définis. L’approvisionnement en eau est par le tuyau d’eau de mesh (16mm de diamètre intérieur). La longueur est sur mesure sur place. Vous devez fabriquer vous-même un répartiteur d'eau en soudant le tuyau en fer galvanisé de 16mm pour former 1 entrée d’eau et 2 sorties d’eau. Et ajoutez une vanne pour contrôler le volume d’eau. Connectez-lui au point de découpe sur site avec le tuyau de mesh pour ajouter de l’eau.

- Une bobine de corde fine en nylon pour enfiler (diamètre 3-5mm environ), une bobine de câble d’acier (diamètre 2-3 mm environ), 50 mètres de tube en composite plastique-aluminium (diamètre de 20 mm environ), une paire de ciseaux de ménage, un couteau utilitaire à lame rétractable avec un ensemble des lames. Un niveau à bulle. Un aimant puissant rond avec un trou au milieu de  10mm d'épaisseur dont le diamètre est plus petit que celui du trou d’enfilage.

- Un marteau en fer pour l'utilisation quotidienne, d’autres outils tels que la pince, le tournevis, et le détecteur de tension, etc.

2． Les matériaux que le client doit préparer pour la mise en marche de la foreuse DTH：

1） Le compresseur à air, dont la pression d’air doit être 0.7 Mp, et la production de gaz est 7-9m³ / min. Pour le type d’air complet, la production de gaz est 9-12m³ / min. Tuyaux d'alimentation en gaz à haute pression (Pour le type gaz-électrique, le diamètre intérieur est de 32mm ; Pour le type gaz-liquide, le diamètre intérieur est de 32mm ; Pour le type de gaz complet, le diamètre intérieur est de 40 mm) choisis selon les situations sur place. Les raccords coordonnés.

2）pour le moteur type gaz-électrique, le câble est de 2.5mm² avec 4 conducteurs, la longueur dépend des situations sur place, et le disjoncteur à air est 3phases 20 A ; Pour le moteur de type gaz-liquide, le câble est de 4mm² avec 4 conducteurs, la longueur dépend des situations sur place, et le disjoncteur à air est 3phases 50 A.

3）Lubrifiants de machines（utiliser le numéro 20 en été, mais le numéro 10 en hiver.）pour la lubrification de l’intérieur des machines. Pour le type gaz-liquide, il faut utiliser l’huile hydraulique HM-46 (la qualité de l’huile dépend de température. Si la température est haute, vous pouvez utiliser l'huile hydraulique filante; si la température est basse, vous pouvez utiliser l'huile hydraulique diluée.)

4）Si vous voulez forer des trous horizontaux, vous devez préparer les tuyaux d’eau transparents pour mesurer la position horizontale. Si vous voulez forer des trous verticaux, vous devez préparer quelques plumb bobs et des fils fins.

5) Un marteau en fer pour l'utilisation quotidienne, les pinces, les tournevis, et le détecteur de tension, etc..