| XQ114/6YB液压动力钳主钳和背钳鄂板、牙块推荐选用表 |
| --- |
| XQ114/6YB Hydraulic Power Tong Application Scope |
| 序号 Item | 油管规格 Tubing | 主钳（钢号） Master Tong(Steel Mark) | 背钳 （钢号） Backup Tong(Steel Mark) |
|  | 公制 Metric System | 英制 English System | 鄂板 Jaw | 牙板 Die | 鄂板 Jaw | 牙板 Die | 夹持部位 Clamped Position |
| 1 | ф60 | 2 3/8" | 60-56 | 60-78(R35) | 63-60 | 60-78(R35) | 本体 Body |
|  |  |  |  |  | 73-70 |  | 接箍 Coupling |
|  |  |  |  |  | 78-75 |  | 加厚接箍 Thickened Coupling |
| 2 | ф73 | 2 7/8" | ★73-69 |  | 73-70 |  | 本体 Body |
|  |  |  |  |  | ★93-89 | 89-142(R50) | 接箍 Coupling |
| 3 | ф89 | 3 1/2" | ★89-85 | 89-142(R50) | 93-89 |  | 本体 Body |
|  |  |  |  |  | ★114.5-107 |  | 接箍 Coupling |
| 4 | ф105小钻杆 Skinner's Macaroni | 105 |  | 114.5-107 |  | 小钻杆 Skinner's Macaroni |
| 5 | ф114 | 4 1/2" | ★114-110 |  | ★141.5-132.5 |  | 本体 Body |
|  |  |  |  |  | ★141.5-132.5 |  | 接箍 Coupling |
| 备注 Note | ①带“★”为出厂配置， 其余为定制配件。 The mark "★" means the part contained to the power tong, if you need others, you should pay additionally. |
|  | ②主钳使用73-69鄂板，背钳使用93-89鄂板。 Master tong has jaw 73-69, backup tong has jaw 93-89. |