Parámetros técnicos:

Lámpara UV: 2KW*1PCS

Parte de luz (Ancho efectivo de la irradiación): 200mm

Rango de ajuste de la distancia entre la lámpara UV y cinta de transportador: 50-120mm

Densidad de potencia de la lámpara UV: 100W/CM

Intensidad de la lámpara UV ajustable: 100%

Funda de reflector: la funda de reflector de aluminio con aluminio reflectante importado, la eficiencia reflectante es muy alta, y la vida útil es larga

Ancho de cinta de transportador: 200mm;

Material de cinta de transportador: cinta de malla de teflón

Velocidad de transporte: 1-10 metros ajustable sin polo

Larga de la parte de alimentación: 300mm

Largo de la cámara de UV: 650mm

Parte de salida: 300mm

La máquina se tiene la función del enfriamiento automático por tubo de luz después de apagar la máquina

Rodillo: moleteado en la superficie, para garantizar el transporte estable

Forma de enfriamiento: enfriamiento por aire

Material de la máquina: placa laminada en frío de pulverización en la superficie

Apariencia de la máquina: pulverización entre blanco y gris

Especificación de la máquina: 1250L*450W*1200Hmm

Fuente de alimentación: 220VAC 50HZ

Foto