FLJ-25B    技术参数及规格

油冷散热器产品用于汽车起重机产品机油系统，具有机油散热及平衡系统油温的功能，产品满足油腔清洁度、耐压、耐振、气密度等性能,符合JB/T7261-94 标准，无油渗漏，工作性能可靠。

2.1 元件名称： 铝制板翅式油冷散热器。

2.2 散热功率：在进口油温70℃，环境温度 35℃，油冷却器功率≥24.5KW。

2.3 散热器进口温度：70℃：出口温度：≤60℃（环境温度35℃时）。

2.4 散热器设计压力：16bar , 最大工作压力：20bar ，散热器设计通油量：200L/min。

2.5 保护单向阀的开启压力 3.0bar ， 通流量大于150L/min。

2.6 在流量 200L/min，粘度9.5 mm2/h时，压力油散热器的过流能力为：压降≤2.0bar

2.7 配套风机为意大利 SPAL吸风风机，电压24V ，功率 240W ，叶片直径 φ385mm，静压 100pa 时，风量 2670 m3/h。

2.8产品安装温控开关（并配备防水保护套），温控开关技术参数如下：

温控开关型号：EBT50DA意大利品牌并标配1.5mm2线余留约500 mm

工作温度：55±5℃ 闭合温度公差：±5℃

螺纹规格：M22x1.5 接触类型：常开

最大电流：10A     断开温度允许滞后：max15℃

防护等级：IP65     最大工作温度：130℃