Photos de la MACHINE

Machine DCJ-240, fermeture à quatre côtés, avec la trémie chemisée de chauffage pour maintenir la température du miel

Spécifications Techniques (Prix en US$ FCA Port Shanghai)

| Article | Description de l’Article | Prix unitaire | Qté. | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | en USD |  | en USD |
| 1 | Machine | Automatic Paste Packing Machine | 5500 | 1 | 5500 |
|  | Modèle | DCJ-240 |  |  |  |
|  | Type de fermeture | Fermeture à quatre côtés |  |  |  |
|  | Plage de mesure | Type de pompe mécanique à piston (0-20ml, 10-30ml, 30-100ml, dépend de votre exigence) |  |  |  |
|  | Type de découpe | Découpeuse zigzag avec l'encoche de déchirure |  |  |  |
|  | Produit | Miel ayant besoin de la trémie chemisée de chauffage |  |  |  |
|  | Trémie et volume | Trémie chemisée de chauffage separée avec le contrôleur de temperature, 20L |  |  |  |
|  | Fermeture | Fermeture horizontale: ligne Fermeture verticale: diamant |  |  |  |
|  | Vitesse d’emballage | 40 – 60sacs/min （Dépend des produits） |  |  |  |
|  | Dimension du sac | Largeur:30-110mm(variable selon le change de la façonneuse de sac) Longueur:30-170mm(ajustable via le panneau) |  |  |  |
|  | Puissance totale | 2050W |  |  |  |
|  | Voltage | 220V ou 380V |  |  |  |
|  | Poids brut de la machine | 200Kg |  |  |  |
|  | Dimension de la machine | L×l×H： (625x751x1558)mm |  |  |  |
|  | Matétiau | Acier inoxydable 304 |  |  |  |
|  | Incluant | Onduleur, capteur optique, convoyeur à bande de petit rendement, façonneuse de sac |  |  |  |
|  | Optionnel | Imprimante à ruban | 250 | 1 | 250 |
| Caractéristiques 1. La fabrication de sac, la mesure, la fermeture, la découpe et le comptage sont automatiquement effectués. 2. Soit le contrôle de longueur, soit le traçage de couleur photoélectrique, nous réglons la longueur du sac et le découpons en une seule étape. Cela économise le temps et le film. 3. La température est sous le contrôle du PID indépendante, qui est plus approprié pour de différents matériaux d'emballage. 4. Le système d'entraînement est simple et fiable, et l'entretien est facile. 5. Les matériaux applicables doivent être les films composites comme: PET / PE, papier / PE, PET / AL / PE, OPP / PE. |

Garantie: Un an à compter de la date d’expédition contre tout défaut de fabrication

Expédition: Sous les 10 jours ouvrables dès la réception de l’acompte 30%

Paiement: T/ T, l’acompte de 30% payé à l'avance et le solde payé avant la livraison

PHOTOS DÉTAILLÉES

1. Partie de fermeture et de découpe avec l'encoche de déchirure

2. Système de dosage de pâte – type de pompe à piston

Il fonctionne selon le volume, pas le poids. Vous pouvez obtenir des volumes différents (ml) après avoir ajusté la pompe.

3. Imprimante à ruban de date

4. échantillon du sac

5. trémie chemisée de chauffage

Liste des éléments électriques

| Non d’équipement | Marque | Image | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Onduleur | China ENC |  | 1 set |
| Motoréducteurs | China Taiwan Gongji |  | 1 set |
| Moteur pas à pas | China Jintan Sihai |  | 1 pièce |
| Driver de moteur pas à pas | China Jintan Sihai |  | 1 pièce |
| Contrôleur de température | China Shanghai Yatai |  | 2 pièces |
| Moteur de tirage de film | China Linix |  | 1 pièce |
| Capteur optique | China Longyi |  | 1set |
| Induces switch | Taiwan Roko |  | 4 pièces |
| Relais statique | France Schneider |  | 19 pièces |
| Thermocouple | China ordered |  | 2 pièces |
| Élément pneumatique | China Taiwan AirTAc |  | 1set |
| Roulements | Principalement de l’Allemagne et du Japon |  |  |

Boîte à outils (inclue les pièces gratuites, les outils gratuits et doc)

- Pièces gratuites avec la Machine

| Article | Description d’article | Qté. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gum over (fixer le film etc) | 02 |
| 02 | Relais statique | 01 |
| 03 | Caloduc | 04 |
| 04 | Thermocouple | 02 |
| 05 | Capteur de proximité | 01 |
| 06 | Zigzag jaw | 01 |
| 07 | Fusible (set) | 01 |

- Outils gratuits avec la Machine

| Nom | Spécification | QTÉ. |
| --- | --- | --- |
| clé à douille | STD | 1set |
| tournevis cruciforme |  | 1Pc |
| tournevis à tête plate |  | 1Pc |
| tournevis |  | 1Pc |
| ciseaux |  | 1Pc |
| brosse de cuivre |  | 1Pc |
| brosse à cheveux |  | 1Pc |
| Boîte à outils |  | 1Pc |

- Doc with Machine

| Nom | Spécification | QTÉ |
| --- | --- | --- |
| Manuel | Selon la machine commandée | 1 |
| Certificat de qualité |  | 1 |
| Manuel de conversion de fréquence |  | 1 |
| Manuel de régulateur de température |  | 1 |
| Manuel de capteur de proximité |  | 1 |

# Text boxes

Caractéristiques

1. Imprimante de chauffage de code

2. Trois voies

3. chaque voie peut contenir 13 codes (chaque code W2mm H3mm)

4. Facile à changer les codes (0-9, A-Z)

5. Utilise le ruban, chaque rouleau est de 100m

6. Il y a une alarme pour l’absence de ruban

Contrôleur de température séparé pour la trémie chemisée de chauffage avec lequel vous pouvez régler la température selon le matériau

Échantillon de sachette de miel (fermée à trios côtés)