Géogrille composite acier-plastique

Présentation:

La géogrille composite acier-plastique est faite a partir des de bandes acier-plastique par un nouveau processus. S’elle est régulièrement pressée dans la surface, elle peut supporter la force extrême et augmenter la friction entre les sols. Dans l'ensemble de cisaillement du sol limité, l'extrusion latérale et le soulèvement, la rigidité de coussin de sol renforcé est bon pour transmettre la charge de la fondation supérieure à la fondation inférieure, ainsi la capabilité portante est améliorée. Pour le coussin renfoncé, il augmente la rigidité totale de la couche de compression, il est plus facile d’ajuster la déformation de la fondation. La géogrille composite acier-plastique avec la structure de coussin composite renfoncé est flexible et peut absorber bien l'énergie du tremblement de terre, de sorte que la capabilité anti-séismique est bonne.

Spécifications:

Type biaxial commun: GSZ30-30, GSZ40-40, GSZ50-50, GSZ60-50, GSZ60-50, GSZ80-80 et ainsi de suite.

Type biaxial spécial: GDZ50-30, GDZ60-40, GDZ80-30, GDZ80-40, GDZ60-40, et ainsi de suite.

Propriétés

Avec la haute résistance et la faible fuite, elle s’adapte aux sols de différents environnements et peut être utilisée au mur de soutènement dans l’autoroute. Elle améliore efficacement la surface d'appui des roches renfoncées, et l’effet d’occlusion, ce qui renforce grandement la capacité portante et limite efficacement le mouvement des contraintes du sol, et renforce la performance de la fondation solide.

Application:

Peut être utilisée dans la route, le chemin de fer, le remblai, la butée, la route d'accès, le quai, le revêtement, la digue, le barrage, la gestion des plages, la gare de marchandises, le dépotoir, l'aéroport, le stade, la construction écologique, la fondation meuble, le mur de soutènement, la protection de la pente, le génie civil inférieure et la résistance de route.

Performance de géogrille biaxiale composite acier-plastique

| Modèle | Résistance à la traction maximale kN/m | Allongement à la rupture % | Résistance limite à la traction de 100 cycles de gel-dégel kN/m | Allongement de 100 cycles de gel-dégel % | Anti-gel℃ | Résistance au pelage au soudage, collage N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD |  |  |
| GDZ50-20 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
| GDZ60-20 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
| GDZ80-20 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
| GDZ50-30 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
| GDZ60-40 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
| GDZ80-40 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |