| الأبعاد الخارجية: (mm) | 7006x5356x3430 LxWxH | الأبعاد الداخلية : (mm) | 6900x4000x2650 LxWxH |
| --- | --- | --- | --- |
| الباب الأمامي: (mm) | 3000x2600 WxH | الطاقة الكاملة: (kw) | 17 |
| نظام الكابنة | لوح الجدار | EPS (epispastics polystyrene) الألواح الملوحة بالطبقة الخارجية الفولاذية، سماكة 50mm، نوع الأخدود واللسان، البناء المركب، هيكل سبائك الألمنيوم. الأداء المقاوم لللهب وعزل الحرارة، لوح السقف بالفولاذ المجلفن |
|  | الجزء الأسفل | تركيب الصفيحة الفولاذية المجلفنة مع الأنابيب الفولاذية المربعة، الأرضية بالألواح الشبكية المقاومة للانزلاق، عدد 2 من المنحدر الفولاذي المقاوم للانزلاق |
| نظام تدوير الهواء | مروحة المدخل | الموديل: YDW | مروحة المخرج | الموديل: YDW |
|  |  | قدرة المنفاخ: 25000m3/h |  | قدرة المنفاخ: 25000m3/h |
|  |  | الضغط 815Pa |  | الضغط 815Pa |
|  |  | سرعة اللف: 900rpm |  | سرعة اللف: 900rpm |
|  |  | الطاقة: 7.5kw |  | الطاقة: 7.5kw |
|  |  | العدد: 1 sets |  | العدد: 1set |
|  | كمية الهواء: 25000 m3/h ، سرعة الهواء: 0.35m/s ، وقت تدوير الهواء: 280 times/h |
| نظام تنقية الهواء | الهيكل بالترشيح المزدوج، الترشيح الأول قادر على ترشيح الحبيبات بأكبر من 10µm. ومرشح السقف قادر على ترشيح الحبيبات بأكبر من 4µm. معدل الترشيح يبلغ 98%. TSP ≤1.4mg/m3 |
| نظام التسخين | الحارق | ماركة Riello ايطالية، حارق ديزل G20، 180000Kcal/h، محرك 10N Damp |
|  | المبادل الحراري | المبادل الحراري الفولاذي المقاوم للصدأ SUS304، اللحام القوسي بالأرجون |
|  | درجة الحرارة القصوى: 80°c، وقت التسخين: 5-7 دقائق (20-60°c)، استهلاك الوقود: 4-6kg/سيارة |
| نظام الإضاءة | مصباح السقف: عدد 32 من لمبة 36w Philips، مصباح الجزء الأسفل: عدد 16 من لمبة 36w Philips، 1000 Lux، مع الزجاج المقسي والخط الحراري |
| نظام التحكم في الكهرباء | التحكم البرمجي بالكمبيوتر المصغر، التبديل للفرملة والرش، تبديل للمصباح، ايقاف التشغيل في حالة طوارئ، الانذار في حالة عطل، انذار في حالة فشل، مؤقت |
| نظام البئية | الفلتر بالزجاج الليفي المتعدد الطبقة، الكربون النشط |

جدول التكوين BZB-T8000