خط إنتاج الأكياس المنسوجة PP (5 ملايين في العام)

| الوصف | رقم النموذج | سعر الوحدة | الكمية | القيمة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. آلة سحب الشريط البلاستيك | SJ-FS110/800B | $24800 | 1SET | $24800.00 |
| 2. آلة إنحناء نوع الكامة | S-STL-II/150 | $9750 | 1SET | $9750.00 |
| 3. المنسج الدائري بأربع مكوكات | YF-XT-750/4 | $5200 | 10SETS | $52000.00 |
| 4. خلاط تجفيف البلاستيك | YFJ-50 | $1000 | 1SET | $1000.00 |
| 5. جهاز تغذية أوتوماتيكي | XTL300 | $680 | 1SET | $680.00 |
| 6. آلة التحبيب بإعادة التدوير | YF-FL120-II | $7250 | 1SET | $7250.00 |
| 7. مكبس هيدروليكي لحزم البالات | KS-850 | $2630 | 1SET | $2630.00 |
| 8. آلة الخياطة الأوتوماتيكية | YF-FM800 | $4050 | 1SET | $4050.00 |
| 9. آلة قطع الأكياس الأوتوماتيكية | SQJ II-800 | $4050 | 1SET | $4050.00 |
| 10. مكوك إلتواء الشريط | 38x230mm | $0.35 | 20000PCS | $7000.00 |
| 11. قطع غيار |  | $10000 | A Lot | $10000.00 |
| FOB WENZHOU الكلي |  |  |  | $123210.00 |

إن الآلات المذكورة أعلاه تهدف إلى تصنيع الأكياس المنسوجة PP العادية، من أجل تغليف أشياء مثل الأرز، القمح، علف الحيوانات. كل الأسعار مقتبسة من شروط FOB Wenzhou. إذا كان لديك أي متطلبات شخصية أخرى، يرجى تبليغنا بها.

دولة التزويد/المصدر: الصين

نوع التعبئة: تعبئة مكشوفة

شروط الدفع: 30%T/T مقدماً، 70%T/T قبل التسليم أو 100% عن طريق L/C اللارجعي عند الطلب

فترة التسليم: خلال 50 يوم بعد أن نستلم المبلغ المدفوع مقدماً أو L/C

التركيب: المشتري يقوم بتوفير لكل فني سكن، تذكرة طيران ذهاباً وإياباً، فيزا وراتب $65/للشخص/اليوم.

فترة الضمان: عام واحد ماعدا قطع الغيار.

المواد الخام: PP (البولي بروبلين)، نوع ليف النخل (MFI أقل من 5.0/جرام/10 دقائق)

مخطط سير الإنتاج

1. آلة سحب الشريط البلاستيك

SJ-FS110/800B: قطر اللولب (mm): 110

نسبة L/D للولب: 23:1

السرعة الدورانية للولب (r/min): 25-75

عرض القالب (mm): 800

طاقة المحرك (kw): 30

طاقة تسخين جهاز البثق: 36

طاقة تشغيل جهاز البثق: 7.5

طاقة تسخين المحرك: 11

فرن معدل السحب (kw): 4-8

سمك الشريط (mm): 0.025-0.08

القدرة (kg/h): 50-100

السرعة الخطية: 80-200 (r/min)

أبعاد التركيب (L*W*H): 13300*1500*2000

الوزن: 6500kg

2. آلة إنحناء شريط الكامة

S-STL-II/150: عدد طبقات المحور: 5

عدد المحاور: 150

أبعاد المكوك (D*L)(mm): 38*230

السرعة الخطية لإنحناء الشريط (m/min): 80-150

طاقة المحرك الرئيسي (kw):2

طاقة محرك الإنحناء (kw): 7

الأبعاد الكلية (L*W*H)(mm): 5000*1500*1700

الوزن: 3000kg

3. المنسج الدائري بست مكوكات ذو كامة صغيرة بدون زيت نوع الذراع المتأرجح

المزايا: بدون قضيب إنزلاق، بدون حاجز إنزلاق، إستهلاك منخفض للطاقة، ضوضاء منخفضة

1. يتم إستخدام الطاولة المحدبة ونوع الكامة الصغيرة وكذلك جهاز نقل عجلة دلفنة العارضة المتأرجحة. وسهولة أقل لأكسر الأجزاء.

2. يتم إستبعاد القضيب وحاجز الإنزلاق في حين يتم تقليل القطع التالفة.

3. يتم إستخدام ناقل الدلفنة في الهكيل كله، والذي لا يحتاج إلى تشحيم.

4. السرعة الدورانية للمحرك الرئيسي هي 180r/m، الطاقة 1.5/2.2kw والتي توفر 10 ألف درجة من الكهرباء بالمقارنة بالمحرك 4kw.

5. خيط بلاستيك بقوة منخفضة مصنوع من 100% بلاستيك معاد تشكيله يمكن أن يتم إستخدامه في النسج.

6. إستخدام مقعد ألومنيوم مزدوج، يسهل تغيير العمود والقضيب المتأرجح.

YF-XT-750/4: عدد المكوكات: 4

عرض طوي النسيج (mm): 350-750

الحد الأقصى لعدد الإلتواءات: 640/768

السرعة الدورانية للمحرك الرئيسي (r/min): 140-180

القدرة (meter/min ): 1.4-1.8

طاقة المحرك الرئيسي (kw): 2.2

الطاقة الكلية (kw): 2.7

الوزن (kg): 1800

الأبعاد الكلية (L*W*H)(mm): 8300*2200*2730

4. خلاط التجفيف

YFJ-50: حجم القادوس (D*H) (mm): 500*600

القدرة الإنتاجية (kg/h): 200

طاقة المحرك (kw): 15-18.5

الأبعاد الكلية (L*W*H): 1250*700*1100

الوزن (kg): 300

5. جهاز تغذية أوتوماتيكي

الآلة يمكن أن تقوم بنقل مواد جافة إلى قادوس جهاز البثق وذلك من أجل تقليل كثافة العمالة وأيضاً يمكن أن تقوم بتغذية المواد بكمية محددة في وقت محدد.

XTL300: طريقة تغذية المواد: طريقة لولبية

الطاقة  (kw): 1.1

الأبعاد الكلية (L×W×H) (mm): 2700× 1200× 2000

6. آلة التحبيب بإعادة التدوير

SJ-FL120-II: قطر اللولب (mm): 120mm

معدل L/D للولب: 10:1 اللولب الرئيسي

السرعة الدورانية (r/min): 50-80

طاقة المحرك (kw): 18.5

طاقة المحرك الفرعي (kw): 7.5

طاقة محرك القطع (kw): 1.1

طاقة التسخين (kw): 12

القدرة الإنتاجية (kg/h): 40-80

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 4500*2000*1100

الوزن (kg): 1200

7. مكبس هيدروليكي لحزم البالات

KS-850: ضغط التشغيل (mpa): 6-8

طاقة المحرك (kw): 2.2

إرتفاع تداخل الحقيبة (mm): 900

الأبعاد الكلية (L*W*H)(mm): 2000*930*2600

الوزن (kg): 1000

8. آلة الخياطة

YF-FM800: الحد الأقصى لعرض الكيس  (mm): 800mm

الحد الأقصى لطول الكيس (mm): 1300mm

القدرة الإنتاجية (pcs/min): 20-30

عرض الطوي (mm): 16-25

طول الغرزة أو الدرزة (mm): 9-16

الحد الأقصى لسمك الخياطة (mm): 8

الطاقة الإجمالية (Kw): 2

الأبعاد الكلية (L*W*H)(mm): 4500*2500*1200

الوزن (kg): 700

9. آلة قطع الأكياس الأوتوماتيكية

هذه الآلة يمكن أن تقوم بقطع الأقمشة المنسوجة الموجودة في لفات إلى رقاقات أوتوماتيكياً على حسب الطلب، التي يتم إستخدامها بشكل خاص في أكياس الأرز، أكياس الأسمنت، أكياس الأسمدة، أكياس السكر، أكياس علف الحيوانات، إلخ.

إنها بسيطة وسهولة في التشغيل والصيانة. إنها تقلل كثافة العمالة، تحسن الكفاءة الإنتاجية، والتي هي عبارة عن معدات مثالية لمصانع تصنيع الأكياس.

SQJ II-800: الحد الأقصى لعرض القطع (mm): 800

وزن أسطوانة القماش (kg): ≤200

طاقة القطع الحراري (kw): 3

طاقة المحرك الرئيسي (kw): 2.2,0.75

سرعة القطع (pcs/min): 30-60

أبعاد التركيب (L*W*H)(mm): 6000×2000×1500

الوزن التقريبي (kg): 600

ملاحظة: القطع الساخن