الأسعار

الوصف                                                                     النوع                                         السعر

ماكينة تصنيع الأكياس ذات طبع على الوجهين دائرية           YF-ZD/A                                 $29800

ماكينة خياطة وتقطيع الأكياس الأوتوماتيكية                      YF-SCD-1200×800                  $25800

إن الأسعار المذكورة في الأعلى هي على أساس سعر الـ FOB لميناء مدينة wenzhou الصين بإستثناء رسوم التركيب والعمولات.

ماكينة تصنيع الأكياس ذات طبع على الوجهين دائرية

إن هذه الماكينة، سواء كانت متطابقة مع آلة التغليف أو لا، فإنها تُستخدم لتصنيع أكياس الأسمنت المغلفة وأنواع عديدة من أكياس PP المنسوجة المغلفة.

فهي تملك وظائف الطباعة، التثقيب، التقوية، القطع المسطح، 7 أنواع من القطع، تصحيح ذاتي للحواف الهوائي والهيدروليكي لتغذية المواد وهي تماك مواصفات الكفاءة العالية للإنتاج، الهيكل الرائع، الصيانة السهلة والطباعة الممتازة.

إنها تعتبر معدات مثالية لتصنيع الأكياس المغلفة وأكياس الأسمنت.

| رقم الموديل | YF-ZD/A |
| --- | --- |
| أقصى عرض للإدخال (mm) | 750 |
| أقصى عرض للطباعة (mm) | 600 |
| طول تصنيع الكيس (mm) | ≤ 1200 |
| عرض تصنيع الكيس (بعد طوي الحواف) (mm) | 300-500(600) |
| الإنتاج (قطعة/دقيقة) | 60-150 |
| ألوان الطباعة على الوجهين | 1-4(6) |
| قوة المحرك (kw) | 4 |
| قوة التجفيف (kw) | 10 |
| نموذج الطي | إزاحة أولا |
| أخطاء الحواف المطوية | ≤ 3mm |
| أبعاد التركيب (L×W×H) (mm) | 10300×1600×2200 |
| الوزن التقريبي (kg) | 5500 |

ماكينة خياطة وتقطيع الأكياس الأوتوماتيكية

1. إنها تقوم أوتوماتيكياً بإنجاز عملية القطع الساخن تطويق الجزء الأسفل بطول ثابت للفة القماش المنسوج الصافي أو المطبوع بالألوان، وهذا يوفر الكثير من القوى العاملة.

2. إنها تتبنى شاشة لمس للضبط المسبق، نظام PLC للتحكم ومحرك سيرفو للتشغيل من أجل التحكم بطول الكيس بالضبط.

3. إن فتحة الكيس تتميز بسهولة الفتح ولن تلتصق بعد القطع بالساخن.

4. مع ميزة العد الأوتوماتيكي، يمكن توصيل الأكياس الجاهزة بدفعات.

5. مع تركيب البكرة الهوائية، فهي مريحة جداً للتشغيل.

| رقم الموديل | YF-SCD-1200×800 |
| --- | --- |
| أقصى قطر لبكرة القماش (mm) | 1200 |
| طول القطع (mm) | 600-1200 |
| عرض الطي (mm) | 20-30 |
| الطاقة الإجمالية (kw) | 6 |
| أقصى عرض للقطع (mm) | 800 |
| دقة القطع (mm) | ±4 |
| قابلية الإنتاج (قطعة/دقيقة) | 20-40 |
| الوزن التقريبي (kg) | 2200 |
| خلاصة الحجم (L×W×H) (mm) | 5100×4500×1200 |