1.Our company located in State-level economic development zone Linyi city Shangdong province, China. The Jinlun machinery Co., ltd  was initiated and established since1999 by our general manager Mr Li, We specialize in manufacturing

woodworking machinery such as log debarker, veneer peeling machine, composer, pannel saw, glue spreader, glue mixer, hot press, cold press, sander etc. It has earned more than 20 national patents and formed  a whole high technique equipments and a completely set of production line. We are one of the largest professional manufactures factory in China.

葡萄牙语：1. Nossa empresa está localizada na zona de desenvolvimento econômico de nível estadual da cidade de Linyi, província de Shangdong, da China. A empresa Jinlun machinery Co., ltd foi iniciada e fundada no ano 1999 por nosso gerente geral senhor Li, somos especializados em produção de máquinas para processamento de madeiras tais como descascador de toras, torno laminador, máquina compositora , serra painel, coladeira, misturador de colas, prensa térmica, prensa fria, lixador, etc. Possuimos mais de 20 patentes nacionais e junto com equipamento de alta tecnologia formando a nossa linha completa de produção. Somos um dos maiores fabricantes profissionais da China.

2. 1.3m Veneer product line

葡萄牙语：Linha de produção de madeira folhada de 1,3M

Log debarker

葡萄牙语：Descascador de toras

Wood peeling machine

葡萄牙语: Torno laminador

Veneer  stacker

葡萄牙语：Empilhador de madeira folhada

Debarker is used for log for round before peeling.

removing the log’s skin and straighting logs. One set debarker can supply 2 set peeling machine .it saves the original manual peeling, rounding procedure, save 5-6 human.

Mechanical Property:

1, increase of single and double roll’s diameter, improving the             speed of remove skin .

2, single, double roll surface with chrome plating, improve wear           resisting of roller.

3, the hydraulic feeding mechanism, a cutter, rapid, and feed pressure can be adjusted and display, adapt to different wood .

4, simple operation, convenient maintenance, requirements for operators and workers is not high technology

葡萄牙语：O descascador de toras é utilizado para fazer descascamento antes de ser cortada, removendo as cascas e endireitando a Madeira. Um conjunto de descascador de toras pode atender dois tornos laminadores, ele pode poupar trabalho de até 5-6 funcionários para fazer este procedimento manualmente.

Propriedade mecânica:

- Aumento do diâmetro dos rolos singular e duplo, aumentando a velocidade de remoção de casca.

- Superfície do rolo singular e duplo cromadas, aumentando a resistência ao desgaste.

- Mecânismo de aliementação hidráulica, corte, rapidez e pressão de aliementação pode ser ajustada e exibida, adaptável para diferentes madeiras.

- Operação simples, manutenção conveniente, tecnologias que não são dificies de ser dominados pelos operadores e trabalhadores.

| 英语 | 葡萄牙语 | 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Tipo | Peeling blade(L*W*H) | Lâmina de corte rotativa (L*W*H) |
| Max.peeling length | Comprimento máximo de corte rotativo | Control system | Sistema de controle |
| Max.peeling diameter | Diâmetro máximo de corte rotativo | Motor type | Tipo de motor |
| Cutting speed | Velocidade de corte | Total power | Potência total |
| Peeling rate | Taxa de laminação | Total weight | Peso total |
| Wood loss rate | Taxa de perda de madeira | Dimensions | Dimensão |
| Numbers of motor | Número de motores | FOB PRICE | Preço FOB |
| Number of cylinder | Número de cilindros |  |  |

Peeling is the most popular plywood producing process. Back veneer thickness is about 0.6mm, core veneer and centre veneer thickness is about 1.8mm

葡萄牙语：O corte rotativo (laminação, desfolhamento) é o processo mais popular para produção de madeira compensada. A espessura da madeira folhada produzida pode chegar 0,6mm.

Mechanical Property:

1.The guide adds dovetail, improve the evenness of the wood

veneer, and the veneer error is (±0.05~0.07)mm.

2.The width error of the veneer is little(±3~5mm).

3.Advanced control system, cutting thickness from 0.5 to4.2mm

4. Rotary peeling speed can be 48m/min, high efficiency.

5. Rubber roller is Nylon, long service life

葡萄牙语：

Propriedade mecânica:

- A guia acrescentou a cauda de andoinha, para aumentar a uniformidade da madeira folheada e o margem de erro é de apenas (±0.05~0.07)mm.

- O margem de erro da largura da madeira folhada tambem é pequna (±3~5mm)

- Sistema de controle avançado, corte de espessuras de 0.5 a 4.2mm

- Velocidade de corte rotativa pode chegar 48m/min, com alta eficiência

- Rolo de borracha é feito de Nulon, com alta durabilidade de serviço.

| 英语 | 葡萄牙语 | 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Tipo | Peeling blade(L*W*H) | Lâmina de corte rotativa (L*W*H) |
| Max.peeling length | Comprimento máximo de corte rotativo | Slitting blade(L*W*H) | Lâmina de corte (L*W*H) |
| Max.peeling diameter | Diâmetro máximo de corte rotativo | Motor type | Tipo de motor |
| Min.residual diameter | Diâmetro mínimo resídual | Total power | Potência total |
| Cutting speed | Velocidade de corte | Total weight | Peso total |
| Cutting thickness | Espessura de corte | Dimensions | Dimensão |
| Veneer tolerance | Tolêrancia da madeira folhada | FOBPRICE | Preço FOB |
| Numbers of motor | Número de motores |  |  |

| 英语 | 葡萄牙语 |
| --- | --- |
| Type | Tipo |
| Power | Potência |
| Veneer thickness | Espessura da madeira folheada |
| Veneer size | Tamanho da madeira folheada |
| Staff saving | Funcionários poupados |
| speed | Velocidade |
| dimension | Dimensão |

Welcome to visit our company for cooperation!

葡萄牙语：Seja bem vindo de vistar a nossa empresa para parceria!

Any time,any questions,Contact us

葡萄牙语：Qualquer hora, qualquer dúvida, entre em contato.