SUSTENTAP Consultoria Organic and inorganic fertilizer project

50,000MT/Y compound fertilizer production line

Preliminary proposal

Provide by JSRAT (JIANGSU RIGHT MACHINERY GROUP)

2015/01/06

Lista de equipos de planta de fertilizante NPK

JIANGSU RIGHT GROUP

SUSTENTAP Consultoria para el proyecto de fertilizante inorgánico y orgánico

Línea de producción de fertilizante compuesto 50,000MT/Y

| Número | Nombre | Cantidad | Potencia （KW） | Comentario | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W101- W106 W108 | Correa de peso B500 | 7 | 7×1.5 | Con el control PLC Capacidad: 4-8t/h precisión: ±0.5% Material:Q235B |  |
| L101#1 | Elevador de cangilones HL250 | 2 | 5.5×2 | Capacidad: 47.2-30m³/h velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Dirección de transmisión: derecho Material: Q235B |  |
| M101 | Molino de jaula LF600 | 2 | 16.5×2 | Capacidad de producción:5-10t/h Grano final: <1mm90% Potencia del motor: 11/7.5kw |  |
| L103#2 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 5.5 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| L102#1 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 4 | Capacidad≥5 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 500mm Calibre: 1000mm |  |
| L104#3 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 5.5 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| L105#4 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 7.5 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| M102 | Ø1.8×7m Granulador de tambor giratorio | 1 | 15 | Espesor de pared: δ=12 Capacidad de producción: 10t/h Velocidad de rotación del cilindro: 11.5r/min Modelo del reductor: ZQ650 Material: Q235B PVC |  |
| L106#5 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 5.5 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| M103 | Ø2.2×22m Secadora 1# | 1 | 37 | Espesor de pared: δ=16 Capacidad de producción: 8-14t/h Velocidad de rotación del cilindro: 3.29r/min Modelo del reductor: ZL65 Material: Q235B |  |
| C101 | Ventilador de aire caliente W4-68No8C | 1 | 18.5 | Presión: 2177-1481pa Tasa de soplando: 16985-30134m3/h Material: CS+SS |  |
| C105 | FRP4-72No.4.5A Ventilador calado | 1 | 7.5 | Presión: 2554-1673 Tasa de soplando:5712-10560m3/h Material: FRP+SS |  |
| B101 | Horno de combustión | 1 |  | Horno de carbón 5000Kcal/kg suministro de piezas de acero y ventilador |  |
| S101#1 | Ciclón Ø1800 | 1 |  | Material: Q235B |  |
| L107#6 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 4 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| L108#2 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 11 | Capacidad: 47.2-30m³/h velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Material: Q235B |  |
| M104 | Ø1.8×16m Secadora 2# | 1 | 18.5 | Espesor de pared: δ=14 Capacidad de producción: 5-7t/h Velocidad de rotación del cilindro: 3r/min Modelo de reductor: ZQ650 Material: Q235B |  |
| S102#2 | Ciclón Ø2000 | 1 |  | Material: Q235B |  |
| B102 | Horno de combustión | 1 |  | Horno de carbón 5000kcal/kg suministro de piezas de acero y ventilador |  |
| L109#7 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 3 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| L110#3 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 7.5 | Capacidad: 47.2-30m³/h Velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Material: Q235B |  |
| M105 | Tamiz rotativo Ø1.5×6m | 1 | 11 | Capacidad de producción: 8-10t/h Velocidad de rotación del cilindro: 17r/min Nivel: 1 Material: Q235B |  |
| M106 | Trituradora vertical LP700 | 1 | 22 | Material: Q235B |  |
| L112#9 | Cinta de transportadora B500 | 1 | 3 | Capacidad≥5 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 500mm Calibre: 1000mm |  |
| L113#4 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 11 | Capacidad:47.2-30m³/h Velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Dirección de transmisión: derecho Material: Q235B |  |
| M107 | Enfriador Ø1.8×16m | 1 | 18.5 | Espesor de pared: δ=14 Capacidad de producción: 5-7t/h Velocidad de rotación del cilindro: 3r/min Modelo de reductor: ZQ650 Material: Q235B |  |
| S103 | Ciclón Ø1800 | 1 |  | Material:Q235B |  |
| L114#5 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 11 | Capacidad: 47.2-30m³/h Velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Material: Q235B |  |
| L117#6 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 11 | Capacidad: 47.2-30m³/h Velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Material: Q235B |  |
| L118#7 | Elevador de cangilones HL400 | 1 | 11 | Capacidad: 47.2-30m³/h Velocidad de marcha de cangilones: 1.5m/s Material: Q235B |  |
| M108 | Tamiz vibratorio ZDS1450 | 1 | 2.2X2 | Capacidad de producción: 8-10t/h Frecuencia: 960/min Motor: ZG618-2.2 Material: Q235B |  |
| M109 | Máquina de recubrimiento Ø1.4×4m | 1 | 11 | Espesor de pared: δ=12 Capacidad de producción: 8t/h Velocidad de rotación del cilindro: 15.05r/min Modelo de reductor: JZQ500 Material: Q235B |  |
|  | Tanque de fusión de Recubrimiento￠1000 |  |  | Bomba de peso BLDY15-35 |  |
| L115#10 | Cinta de transportadora B500 | 1 | 3 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| L116#11 | Cinta de transportadora B650 | 1 | 5.5 | Capacidad≥8 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 600mm Calibre: 1200mm |  |
| WL106 WL107 V101 | Unidad de empacado automática Se incluye el cinturón de peso del embalaje Tolva de productos finales | 1 | 3 | Stainless steel Material: SS304 LCS-50-I F710 |  |
| L111#8 | Cinta de transportadora B500 | 1 | 5.5 | Capacidad≥5 m³/h Velocidad de la cinta: 0.8m/s Recorrido: 500mm Calibre: 1000mm |  |
| C102 | Ventilador de la secadora G4-68-No10D 1# | 1 | 55 | Presión del ventilador de calado: 3403-2315pa Tasa de soplando: 33173-58856m3/h |  |
| C104 | Ventilador de enfriador G4-68No9D | 1 | 30 | Presión del ventilador de calado: 2756-1873pa Tasa de soplando: 24183-42906m3/h |  |
| C103 | Ventilador de la secadora G4-68No9D 2# | 1 | 30 | Presión del ventilador de calado: 2756-1873pa Tasa de soplando: 24183-42906m3/h |  |
| T101 | Ø2×3m depurador + chimenea | 1 |  | Sistema de circulación de agua FRP |  |
|  | Sistema de fusión de la urea | 1 |  | Tanque R101 TanqueR102 Se incluye la bomba 1Cr18Ni9Ti |  |
| S104 | Cámara de sedimentación de gravedad 1# para secadora 1 |  |  | 15m×4.5m×8m |  |
| S105 | Cámara de sedimentación de gravedad 2# para secadora 2 |  |  | 15m×4.5m×8m |  |
| S106 | Cámara de sedimentación de gravedad 2# para secadora 3 |  |  | 15m×4.5m×8m |  |
| S107 | Fregadero de escape |  |  | 8m×5m×3m |  |
|  | Caldera de vapor | 1 | 2ton 13MPa | La confirmación del material combustible por el comprador después |  |
|  | Sistema de control eléctrico Piso de funcionamiento, gabinete de control eléctrico, control de la temperatura del gabinete y cable |  |  |  |  |
|  | Partes no estándar |  |  | Tubo, codo, soporte de la escalera, platafora y etc (30t) |  |
|  | Costo del diseño y costo de conocimientos |  |  |  |  |
|  | embalaje, inspección de productos básicos y transporte interno |  |  |  |  |
|  | Costo de envío marítimo |  |  |  | Después de confirmar |

Lista de repuestos para la operación de 1 año

JSRAT va a ofrecer la lista de los repuestos en los detalles de diseño

A.  Propuesta comercial

Lista de precios para ingeniería alcance del trabajo

De aucerdo al resultado de las negociaciones para decidir.

Lista de precios para equipos de la planta de fertilizantes NPK

¥ 4,4300,000 RMB (estimado)

Precio de la supervisión

Calculado como hombre/día, se puede hablar sobre en las negociaciones.

Precio para la capacitación

$100 para cada ingeniero un día, se puede hablar sobre esto en las negociaciones.

Precio para la construcción de proyectos

De aucerdo al resultado de las negociaciones para decidir.

Forma de pago

30% como depósito

El resto de los pagos de progreso

Entrega de equipo necesario para pagar el 95%

Después de la puesta en marcha se paga el saldo de 5%

Garantía

JSRAT el período de garantía es de doce meses después de la fecha de ejecución.

JSRAT se seguirá prestando apoyo técnico para garantizar el funcionamiento normal del equipo.

Y otra garantía que haremos podemos hablar mas en las negociaciones.

Nota:

Esta propuesta es la propuesta preliminar para negociaciones comerciales entre el uso de los dos lados. Se negociará en detalle durante la reunión de las delegaciones en china para finalizar.